## Slide 1
Zobrazovací metody v medicíně
Přehled moderních diagnostických postupů využívajících rentgenové záření, ultrazvuk, magnetickou rezonanci a nukleární medicínu

## Slide 2
Základní zobrazovací techniky
Rentgenové vyšetření
Nativní snímkování, tomografie, skiaskopie a výpočetní tomografie využívající RTG záření
Ultrazvukové vyšetření
Neinvazivní metoda využívající zvukové vlny pro zobrazení měkkých tkání a orgánů
Magnetická rezonance
Vysoce detailní zobrazení využívající silné magnetické pole a rádiové vlny
Nukleární medicína
Funkční zobrazení využívající radioaktivní izotopy pro diagnostiku a terapii

## Slide 3
Rentgenové záření – základní charakteristika
RTG záření představuje elektromagnetické ionizující záření s jedinečnými vlastnostmi pro medicínské zobrazování. Jeho schopnost dobře pronikat tkáněmi umožňuje vytváření diagnostických obrazů vnitřních struktur těla.
Zároveň má významné biologické účinky, které vyžadují pečlivé zvážení rizik a přínosů při každém vyšetření. Ionizující záření interaguje s buňkami a může způsobit:
Přímé poškození buněk až jejich zánik
Mutace DNA vedoucí k nádorovému bujení
Poškození pohlavních buněk – neplodnost
Teratogenní účinek na plod (nejrizikovější 3.–10. týden)
Citlivost tkání
Nejcitlivější na záření:
Lymfatická tkáň
Pohlavní buňky
Epitel sliznic a kůže
Parenchymové orgány

## Slide 4
Ochrana zdravotnického personálu
Zdravotničtí pracovníci vystavení RTG záření musí dodržovat tři základní principy ochrany, které společně minimalizují radiační zátěž.
Stínění
Materiály s vysokým atomovým číslem (olovo, barium) – zástěry z olovnaté gumy, rukavice, nákrčníky pro štítnou žlázu, olovnaté sklo a baryové omítky
Vzdálenost
Záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti – nejjednodušší a nejúčinnější ochrana! Udržování maximální možné vzdálenosti od zdroje záření
Čas
Minimalizace doby expozice záření – čím kratší doba vystavení, tím nižší celková dávka absorbovaného záření
Osobní dozimetry – povinné pro všechny pracovníky na RTG odděleních, měří kumulativní dávku ionizujícího záření

## Slide 5
Ochrana pacientů před radiací
01
Správná indikace vyšetření
Posouzení lékaře o nezbytnosti vyšetření – zdravotnický asistent nesmí samostatně indikovat RTG
02
Kvalitní příprava pacienta
Správná příprava významně ovlivňuje výpovědní hodnotu vyšetření a minimalizuje nutnost opakování
03
Zamezení duplicitních vyšetření
Předcházení zbytečné radiační zátěži koordinací vyšetření a sdílením předchozích snímků
04
Ochrana reprodukčních orgánů
U žen v plodném věku RTG břicha pouze do 10. dne cyklu, stínění vaječníků a varlat mimo vyšetřovanou oblast

## Slide 6
Úkoly zdravotnického asistenta – žádanka
Správné vyplnění žádanky zahrnuje:
Přesné osobní údaje – čitelně uvedené jméno, datum narození, rodné číslo
Specifikace vyšetření – konkrétní popis (ne pouze "hrudník", ale "plíce", "žebra", "páteř")
Číselný kód diagnózy dle MKN – nemusí odpovídat příjmové diagnóze
Anamnestická data – relevantní informace o zdravotním stavu
Podpis lékaře – indikujícího lékaře s razítkem
Důležité doplňující informace
Vždy uvést:
Graviditu
Diabetes mellitus
Lačnění pacienta
Premedikaci
Připojit předchozí snímky

## Slide 7
Plánování a koordinace vyšetření
Správné časové plánování vyšetření je klíčové pro kvalitní diagnostiku a bezpečnost pacienta, zejména u hospitalizovaných pacientů.
Vyšetření nalačno pro diabetiky
CT a ultrazvuk břicha vždy objednávejte na ranní nebo dopolední hodiny – diabetici nesmí dlouho lačnit kvůli riziku hypoglykémie
Správné pořadí vyšetření
Plánujte tak, aby jedno vyšetření nevylučovalo druhé:
Nejprve prosté snímky a SONO
Poté CT vyšetření
Nakonec vyšetření GIT s kontrastní látkou
Koordinace s RTG pracovištěm
Včasné objednání, komunikace speciálních požadavků a zajištění všech potřebných informací pro hladký průběh vyšetření

## Slide 8
Příprava pacienta na vyšetření
Psychická příprava
Podání základních informací o vyšetření, jeho přínosu a průběhu. Odstranění strachu vede k lepší spolupráci pacienta.
Premedikace
Před každým vyšetřením s kontrastní látkou: antihistaminika (1–2 tbl. Dithiaden) 1 hodinu před vyšetřením u nealergiků. U polyvalentní alergie: kortikoidy + přítomnost lékaře ARO.
Prevence artefaktů
Odstranění šperků, náušnic, obvazů, náplastí, mastí. Před UZ břicha: 2–3 dny nenadýmavá strava, event. Espumisan.
Lačnění
Dodržení předepsané doby lačnění podle typu vyšetření
Vyprázdnění střev
Před vyšetřením GIT: fosfátové sole nebo Fortrans. Pozor: u náhlých příhod břišních se vyprázdnění neprovádí!

## Slide 9
Princip RTG zobrazování
Homogenní svazek RTG záření vychází z rentgenky a prochází vyšetřovaným objektem – tělem pacienta. V těle je záření nerovnoměrně absorbováno podle hustoty a složení tkání.
Paprsek vystupující z pacienta je proto nehomogenní a vytváří obraz detekovaný na film nebo digitální detektor.
Vznik obrazu:
Nízká absorpce (vzduch v plicích) → vysoká intenzita záření → tmavé zčernání na filmu
Vysoká absorpce (kosti) → nízká intenzita záření → světlé zobrazení na filmu
RTG snímky jsou tedy negativy – světlé struktury odpovídají hustým tkáním.

## Slide 10
Kontrastní látky v zobrazování
Kontrastní látky umožňují odlišit vyšetřovanou tkáň od okolí v případech, kdy je rozdíl absorpce RTG záření příliš malý pro nativní zobrazení.
Pozitivní kontrastní látky
Výrazně pohlcují RTG záření
Prvky s vysokým atomovým číslem – jod nebo barium
Používány pro zobrazení cév, ledvin, GIT, mozku
Negativní kontrastní látky
Velmi málo pohlcují záření
Plyny – CO₂, N₂O, vzduch
Dnes prakticky nepoužívané – nahrazeny CT vyšetřením
Kontrastní látky se používají například pro zobrazení: cév (angiografie), ledvin a močových cest (urografie), gastrointestinálního traktu, nádorů a jejich vaskularizace.

## Slide 11
Typy a aplikace kontrastních látek
Důležité: Aplikaci kontrastní látky provádí vždy lékař!
1
Intravenózní nebo intraarteriální aplikace
Vodné roztoky jodových kontrastních látek:
Ionické (Telebrix, Urografin) – více alergických reakcí, levnější
Neionické (Ultravist, Optiray, Iomeron) – lepší snášenlivost, vhodné pro děti a alergiky, dražší
Superneionické – nejmodernější generace
Kontraindikace: alergie na KL, renální insuficience, CMP, hypertyreóza, mnohočetný myelom, léčba radioizotopy
2
Per os – přes ústa
Suspenze nerozpustného síranu barnatého (Skiabarium) pro vyšetření horní části GIT
3
Per rectum – konečníkem
Zavedení kontrastní látky nálevem rektální rourkou (irrigografie) – Rectobarium pro vyšetření tlustého střeva
4
Jinými cestami
Tělními otvory (cystografie, hysterosalpingografie) nebo přímo do vyšetřovaného orgánu (jodové kontrastní látky)

## Slide 12
Péče o pacienta při podání jodové KL
Před vyšetřením
Dostatečná hydratace – důkladné poučení pacienta
Lačnění: 4 hodiny před vyšetřením nejíst, pít pouze neperlivou vodu
U nealergiků: 1 hodinu před vyšetřením podat antihistaminikum (1–2 tbl. Dithiaden)
U alergików: speciální příprava kortikoidy (Prednison) v režimu 13, 7 a 1 hodinu před vyšetřením
Pacienti s astmatem, polyvalentní alergií nebo předchozí alergií na KL vyžadují přítomnost lékaře ARO při vyšetření!
Po vyšetření
24 hodin dobrá hydratace – poučit pacienta, aby hodně pil neperlivou vodu (ne minerálky)
Sledování min. 30 minut po vyšetření – buď na oddělení nebo v čekárně RTG – možnost včasného zásahu při alergické reakci
Monitorování vitálních funkcí, stavu vědomí, kožních projevů

## Slide 13
Nežádoucí účinky jodových KL
Alergické reakce
Od mírných projevů (kopřivka, svědění, zarudnutí) přes středně těžké (dušnost, bronchospasmus, angioedém) až po život ohrožující anafylaktický šok s kardiovaskulárním kolapsem
Vyžaduje okamžitou lékařskou intervenci – adrenalín, kortikosteroidy, antihistaminika, tekutiny
Kontrastní nefropatie
Poškození ledvin – většina kontrastních látek se vylučuje ledvinami, proto hrozí jejich akutní poškození, zejména u pacientů s:
Předchozím onemocněním ledvin
Diabetem
Dehydratací
Vyšším věkem
Prevence: dostatečná hydratace před i po vyšetření!

## Slide 14
Metody RTG zobrazování
Skiagrafie – snímkování
Nejjednodušší RTG vyšetření. Nativní snímek tam, kde je dostatečný rozdíl absorpce (kosti, plíce). Snímek s kontrastní látkou pro zobrazení struktur s malým kontrastem.
Skiaskopie – prosvěcování
Reálné zobrazení pohybu, možnost natáčení pacienta. Nevýhoda: velká dávka záření, méně detailní. Dnes RTG-televize, použití při cílených biopsích.
DSA – digitální subtrakční angiografie
Odečítání stejných obrazů – nativní a s kontrastní látkou. Vyruší se shodné struktury, zůstanou jen cévy. Vynikající zobrazení cévního řečiště.
Poznámka: Klasická tomografie je dnes prakticky vytlačena výpočetní tomografií, která poskytuje kvalitnější zobrazení při lepší kontrole radiační zátěže.

## Slide 15
Výpočetní tomografie
Principy a konstrukce CT
Počítané zobrazování těla v řezech – objekt je zobrazován v transverzální rovině (axiálními skeny) kolmé na dlouhou osu těla.
Vějířovitý svazek RTG záření prochází tělem pacienta na řadu detektorů spojených s rentgenkou. Tento systém rotuje podél podélné osy těla. Počítač zpracuje stupně absorbce v jednotlivých bodech a vytvoří obraz příčného řezu.
Vyšetřuje se větší počet vrstev v různé výši těla, výsledkem jsou desítky až stovky řezů poskytujících detailní 3D informaci.
Konstrukce CT přístroje
Gantry – rotor s lampou a detektory
Vyšetřovací stůl – pohyblivý s pacientem
Výkonný počítač
Zdroj vysokého napětí
Zobrazovací a ovládací systém

## Slide 16
Radiační zátěž při CT
60-100
RTG plic
Ekvivalent radiační zátěže 1 CT mozku
100-200
RTG plic
Ekvivalent radiační zátěže 1 CT břicha
CT vyšetření představuje poměrně velké dávky ionizujícího záření!
Proto je důležitá správná indikace a dodržování ochranných principů. Benefit vyšetření musí vždy převážit nad rizikem radiační zátěže.
Moderní CT přístroje využívají techniky snižování dávky záření při zachování diagnostické kvality obrazu – automatická modulace proudu, iterativní rekonstrukce, nízkovoltážní protokoly.

## Slide 17
Příprava pacienta na CT vyšetření
01
Psychická příprava
Informace o vyšetření – může být obtížné pro pacienty s klaustrofobií, ale díky rychlosti a velkému vyšetřovacímu prostoru většina pacientů zvládá bez potíží
02
Den před vyšetřením
Hodně pít pro ochranu ledvin před kontrastní látkou
03
4 hodiny před vyšetřením
Lačnit – nejíst, pít jen neperlivou vodu, nekouřit. Pozor: diabetiky objednávat vždy ráno nebo dopoledne!
04
1 hodina před vyšetřením
Podat 1–2 tbl. Dithiaden (antihistaminikum)
05
Zajištění žilního vstupu
Nitrožilní kanyla pro aplikaci kontrastní látky – musí být funkční a řádně zajištěná

## Slide 18
Péče po CT vyšetření
Bezprostředně po vyšetření
Minimálně 30 minut sledovat fyziologické funkce: dech, tep, event. krevní tlak
Cíl: odhalit časnou alergickou reakci na kontrastní látku a umožnit okamžitý zásah
24 hodin po vyšetření
Hodně pít – důležité pro ochranu ledvin a rychlejší vyloučení kontrastní látky z organismu
Doporučit pacientovi pitný režim 2–3 litry neperlivé vody
Pacient by měl být poučen o možných pozdějších příznacích alergické reakce a vědět, kdy kontaktovat lékaře. Kontrolovat místo vpichu kanyly – možnost hematomy nebo zarudnutí.

## Slide 19
Speciální CT výkony
CT angiografie
Zobrazování tepenního řečiště – krkavice, mozkové tepny, aorta hrudní i břišní, tepny končetin, renální tepny, plicnice. Kontrola po cévních operacích.
CT flebografie
Zobrazování žilního systému – žíly dolních i horních končetin, centrální žíly. Diagnostika trombóz a žilních malformací.
CT vyšetření srdce
Bez kontrastu: CaScore – kvantifikace kalcia ve věnčitých tepnách pro rizikovou stratifikaci
S kontrastem: CT koronarografie – neinvazivní zobrazení věnčitých tepen
Biopsie a punkce pod CT kontrolou
Přesné cílení biopsie nebo drenáže patologických ložisek pod CT navigací pro maximální bezpečnost a přesnost

## Slide 20
Klíčové body zobrazovacích metod
Radiační ochrana
Stínění, vzdálenost a čas – tři pilíře ochrany personálu i pacientů před ionizujícím zářením
Kvalitní příprava
Správná příprava pacienta je klíčem k diagnosticky hodnotným výsledkům a minimalizaci rizik
Role zdravotnického asistenta
Koordinace vyšetření, příprava pacientů, edukace a sledování bezpečnosti
Kontrastní látky
Antihistaminika před vyšetřením, hydratace a pečlivé sledování po aplikaci
Zobrazovací metody jsou nezbytným nástrojem moderní medicíny. Jejich správné využití vyžaduje znalost principů, rizik a ochranných opatření. Zdravotnický personál hraje klíčovou roli v zajištění bezpečnosti a kvality diagnostického procesu.