## Slide 1
Fyziologické funkce – vitální funkce
Vitální funkce jsou základními ukazateli zdravotního stavu pacienta, které musí zdravotnický personál pravidelně monitorovat a hodnotit. Jejich změny poskytují klíčové informace o aktuálním stavu pacienta a pomáhají včas odhalit komplikace.

## Slide 2
Šest základních vitálních funkcí
Stav vědomí
Neurologické zhodnocení
Krevní tlak (TK)
Hemodynamický ukazatel
Pulz (P)
Srdeční frekvence
Dech
Respirační funkce
Tělesná teplota (TT)
Termoregulace organismu
Vyprazdňování
Moč a stolice
Tyto funkce tvoří komplexní obraz fyziologického stavu pacienta a musí být vždy hodnoceny společně, nikoli izolovaně.

## Slide 3
Kdy vyšetřujeme vitální funkce?
Vitální funkce se vždy hodnotí společně jako celek
Komplexní vyhodnocení poskytuje přesný obraz zdravotního stavu pacienta a jejich vzájemné vztahy mohou odhalit skryté problémy.
Jsou součástí každého fyzikálního vyšetření
Jejich zhodnocení tvoří základ pro další diagnostické a terapeutické kroky při péči o pacienta.
Pravidelné kontroly v kritických momentech
Při přijetí do nemocnice, změně zdravotního stavu, před a po invazivních výkonech a po podání některých léků.
Poruchy jsou objektivní příznaky onemocnění
Změny vitálních funkcí poskytují objektivní důkazy o patologických procesech v organismu.

## Slide 4
Pulz – tep (P)
Definice a fyziologie
Pulz představuje objemovou změnu tepny, kterou lze vidět, hmatat nebo registrovat přístrojem. Je základním ukazatelem srdeční aktivity a stavu cévního systému.
Pulz je určován dvěma hlavními faktory:
Činností levé komory srdeční (pulzní čerpadlo) – objem krve vypuzené do aorty při systole
Poddajností a elasticitou periferních tepen
Oba faktory jsou řízeny autonomním nervovým systémem, který zajišťuje adaptaci organismu na měnící se podmínky.

## Slide 5
Co hodnotíme při vyšetření pulzu
01
Frekvence pulzu
Počet tepů za minutu – základní ukazatel srdeční aktivity a celkového stavu oběhového systému pacienta.
02
Rytmus pulzu
Pravidelnost tepů – odhaluje arytmie a další poruchy srdečního rytmu, které mohou signalizovat závažné stavy.
03
Vlastnosti pulzu
Amplituda a charakter pulzové vlny – poskytuje informace o síle srdeční kontrakce a stavu cévního systému.

## Slide 6
Devět míst k měření pulzu
Pulz vyšetřujeme vždy třemi prsty (nikoliv palcem), které lehce přitiskneme oproti kosti, případně poslechem pomocí fonendoskopu při měření apikálního pulzu.
1. A. radialis – radiálně
Obvyklé a nejsnadnější místo měření. Na palcové straně zápěstí palpujeme radiální tepnu.
2. A. carotis – karotická tepna
Mezi m. sternocleidomastoideus a tracheou. POZOR: NIKDY nevyšetřujeme obě strany současně – riziko synkopy či srdeční zástavy! Použití u dětí od 3 let, při šoku a během KPR.
3. A. temporalis – spánková tepna
Nad spánkovou kostí hlavy – vhodné u malých dětí.
4. Apikálně – srdeční hrot
Měříme poslechem na srdečním hrotu. Výhradně tak měříme u dětí do 3 let. Také pro určení periferního deficitu.
5. A. brachialis – brachiální tepna
Na vnitřní straně m. biceps nebo v kubitální jamce.
6. A. femoralis – femorální tepna
V třísle. Používá se u dětí, při šokových stavech a ke zjištění cirkulace v dolní končetině.

## Slide 7
7. A. poplitea – popliteální tepna
V podkolenní jamce při pokrčené noze. Zjištění stavu cirkulace při ischemické chorobě dolních končetin.
8. A. dorsalis pedis
Na hřbetu chodidla – zhodnocení periferie cirkulace.
9. A. tibialis posterior
Za vnitřním kotníkem – také pro hodnocení periferie cirkulace na dolních končetinách.

## Slide 8
Tepová frekvence – hodnocení a normy
Počet tepů měříme celou minutu. Je-li pulz pravidelný, můžeme měřit 30 sekund a výsledek násobit dvěma. Kratší měření však přináší velkou nepřesnost. Při pravidelném pulzu odpovídá tepová frekvence srdeční frekvenci.
Faktory ovlivňující tepovou frekvenci
Věk a pohlaví (muži v pubertě mají nižší pulz)
Tělesná konstituce a trénovanost
Fyzická zátěž a poloha těla
Léky (kofein zrychluje, digoxin a betablokátory zpomalují)
Emoce a stres
120-140
Novorozenci
tepů za minutu
100-120
Kojenci
tepů za minutu
90
Desetileté dítě
tepů za minutu
80
Ženy
tepů za minutu
70
Muži
tepů za minutu
Normální tepová frekvence u dospělého: 60–90 tepů/min
Bradykardie: zpomalení pod 60/min (život ohrožující pod 40/min)
Tachykardie: zrychlení nad 90/min (život ohrožující nad 150/min)

## Slide 9
Rytmus a kvalita pulzu
Rytmus pulzu
Normální rytmus je pravidelný. Nepravidelný pulz nazýváme arytmie nebo dysrytmie.
Respirační arytmie – fyziologická u dětí a mladistvých: zrychlení při nádechu, zpomalení při výdechu
Extrasystoly – po pravidelných tepech následuje předčasná vlna s menší amplitudou nebo opožděná s větší amplitudou
Kompletní arytmie – zcela nepravidelný tep při fibrilaci síní. Zjišťujeme periferní deficit = rozdíl mezi centrálním (apikálním) a periferním pulzem
Kvalita pulzu (amplituda a charakter)
Amplituda je dána pulzovým tlakem, tj. rozdílem mezi systolickým a diastolickým tlakem.
Pulsus parvus (malý, nitkovitý pulz) – malý tepový objem, vazokonstrikce při infarktu, tamponádě, šoku
Pulsus magnus (velký pulz) – velký srdeční objem při anémii, těhotenství, hypertyreóze
Pulsus mollis (měkký) – snadno stlačitelný při hypotenzi
Pulsus durus (tvrdý) – obtížně stlačitelný při hypertenzi
Příklad zápisu: P 110/min, pravidelný, nitkovitý

## Slide 10
Krevní tlak (TK)
Krevní tlak představuje tepenný arteriální tlak – tlak krve na stěnu tepny. Je klíčovým hemodynamickým parametrem poskytujícím informace o funkci kardiovaskulárního systému.
1
TK systolický
Nejvyšší měřený tlak v tepně, vyvolaný stahem srdečních komor během systoly. Odráží sílu srdeční kontrakce.
2
TK diastolický
Nejnižší tlak stále přítomný v cévách při diastole komor. Souvisí s periferní cévní rezistencí.

## Slide 11
Metody měření krevního tlaku
Přímá invazivní metoda
Tenká cévka zavedená do tepny (a. femoralis, a. radialis) napojená na manometr nebo monitor. Používá se při těžké hypotenzi u šokových stavů na JIP a ARO.
Nepřímá neinvazivní metoda
Rtuťový tonometr s manžetou, poslech Korotkovových ozev fonendoskopem – zlatý standard ambulantního měření.
Oscilometrická metoda
Manžeta s monitorem snímající mechanické pulzace. Vhodná pro kontinuální monitoring na JIP a ARO.
Automatické digitální přístroje
Vhodné pro domácí měření. Přesnost je úměrná ceně, přístroje nejsou kalibrovány.
Ambulantní monitoring (ABPM)
"Tlakový holter" – měření po dobu 24–48 hodin v intervalech 15–30 minut. Hodnotí denní variabilitu, vylučuje hypertenzi bílého pláště.

## Slide 12
Technika měření TK rtuťovým tonometrem
Správné měření krevního tlaku vyžaduje dodržení řady zásad, které zajistí přesnost a reprodukovatelnost výsledků.
1
Výběr místa a správné manžety
Nejčastěji na paži, v některých případech na dolní končetině se stehennní manžetou. Šířka manžety musí být 40% obvodu paže: standardní 12,5 cm, obézní 14+ cm, děti 5-9 cm, kojenci 2,5 cm.
2
Správná poloha pacienta
V sedě s končetinou mírně ohnutou opřenou ve výši srdce, nebo v leže s paží mírně abdukovanou. U starších s aterosklerózou měřit vleže i vstoje (vyloučení ortostatické hypotenze).
3
Optimální podmínky prostředí
Teplé tiché prostředí, alespoň 5 minut klidu před měřením, bez fyzické aktivity, jídla, kávy nebo kouření.
4
První měření na obou pažích
Fyziologicky je na levé paži TK o 5 mm Hg nižší. Větší rozdíl = podezření na koarktaci aorty. Opakovaná měření vždy na stejné paži.

## Slide 13
Způsob měření a Korotkovovy fenomény
Příprava
Prázdnou manžetu správné šířky pevně ovineme 2 cm nad loketní jamkou. Nafoukneme na hodnotu o 20 mm Hg vyšší než zmizení pulzací na a. brachialis, minimálně na 200 torr.
Měření systolického TK
Fonendoskop přitiskneme do loketní jamky. Zvolna vypouštíme a posloucháme. První zřetelný Korotkovův zvuk = systolický TK.
Měření diastolického TK
Zvuky se stanou jasnější (4. fáze = náhlé ztlumení). 5. fáze = úplné vymizení zvuků = diastolický TK (u těhotných, dětí a při tyreotoxikóze odečítáme ve 4. fázi).
Obtížné situace
Vazodilatace – neobjeví se 4. a 5. fáze
Hypotenze/šok – téměř nemožné měřit nepřímou metodou
Arytmie – hodnoty kolísají s tepovým objemem
Koarktace aorty – rozdíl >10 mm Hg mezi pažemi

## Slide 14
Normy a hodnocení krevního tlaku
Normální TK
Má stanovenou pouze horní hranici: TK <140/90 mm Hg
Průměrný TK u dospělého: 120/80 mm Hg
Hypertenze
Opakovaně naměřená hodnota (minimálně při 2 ze 3 návštěv) TK ≥140/90 mm Hg
Mírná: 140-159/90-99 mm Hg
Středně těžká: 160-179/100-109 mm Hg
Těžká: ≥180/110 mm Hg
Hypotenze
Systolický TK ≤100 mm Hg
Faktory ovlivňující TK
Fyzická zátěž a věk
Kofein, kouření, jídlo
Okolní teplota (chlad zvyšuje TK)
Léky a medikace
Psychické vlivy a stres
Technika měření
Hypertenze z bílého pláště: Stres v ordinaci zvyšuje hodnotu TK. Kontrolní domácí měření bývá nižší než tzv. kauzální TK měřený lékařem a má přísnější normy.

## Slide 15
Dech – respirační funkce
Dýchání je automatický děj ovlivnitelný vůlí. Skládá se z inspirace (nádech) a expirace (výdech). Vyšetření provádíme pohledem na pohyb hrudníku, poslechem fonendoskopem nebo pohmatem přiložením dlaně na hrudník. Důležité: měříme nepozorovaně, jinak pacient dýchání ovlivní.
Normální dýchání – eupnoe
12-20
Dospělí
dechů za minutu
25-30
Předškoláci
dechů za minutu
40-44
Novorozenci
dechů za minutu
Normální dýchání má pravidelný rytmus a dechový objem asi 500 ml. U mužů převažuje abdominální typ dýchání, u žen kostální typ.
Abnormální dýchání
Změny frekvence
Tachypnoe – zrychlené dýchání
Bradypnoe – zpomalené dýchání
Apnoe – zástava dechu
Apnoické pauzy – bezdeší mezi jednotlivými vdechy
Ztížené dýchání
Dyspnoe – dušnost, pocit nedostatku vzduchu se zvýšeným dechovým úsilím
Ortopnoe – vystupňovaná dušnost se zapojením pomocných dýchacích svalů (astmatický záchvat, srdeční selhání)
Změny rytmu
Cheynovo-Stokesovo – periodické dýchání s postupným zrychlováním a apnoickými pauzami (acidóza, srdeční selhání)
Biotovo – normální ventilace střídaná apnoickými pauzami (onemocnění CNS)
Změny dechového objemu
Hyperpnoe – prohloubené dýchání
Kussmaulovo – pravidelné, prohloubené dýchání (diabetické kóma, urémie)
Hypopnoe – mělké dýchání (emfyzém, pleuritida)
Změny ventilace
Hyperventilace – zrychlené + prohloubené = zvýšená minutová ventilace
Hypoventilace – zpomalené + mělké dýchání (dlouhodobě závažné ohrožení pacienta)