## Slide 1
Síla, působení síly na tělesa
Statické (deformační) účinky síly
Jestliže má působení síly za následek deformaci tělesa, hovoříme o deformačním účinku síly. Deformované těleso může být namáháno tahem, tlakem, ohybem, smykem nebo kroucením.
Deformační účinky síly podrobně studuje „Nauka o pružnosti a pevnosti materiálu“.
Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně i druhé těleso na první. Působení těles je vždy vzájemné a charakterizujeme ho silou. Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru vzájemného působení těles nebo silových polí.
Tah
Napínání
Tlak
Stlačování
Komprese
Ohýbání
Smyk
Střih
Krut
Torze

## Slide 2
2. dynamické (pohybové) působení síly
Síla má za následek změnu pohybového stavu tělesa.
Roztlačení auta, zastavení volejbalového míče, změnu směru pohybu loďky na rybníce, …
Síla, působení síly na tělesa
Působením síly se dá automobil do pohybu, pohybem rovnoměrně zrychleným, ve směru působení síly – dynamické působení síly

## Slide 3
Silové působení na tělesa
prostřednictvím silového pole
tělesa nejsou ve vzájemné dotyku; síla působí prostřednictvím pole (gravitační, magnetické, elektrické,
elektromagnetické, ...)
při přímém styku - tělesa se navzájem dotýkají
Nesení nákupní tašky (člověk - taška), roztlačení auta (člověk - auto), deformace míče (míč - podložka, na kterou
dopadl), zpomalování padáku ve vzduchu (padák - vzduch), ...

## Slide 4
Síla jako fyzikální veličina
Síla F je vektorová fyzikální veličina, kterou kvantitativně popisujeme vzájemné působení těles, je určena velikostí, směrem a polohou svého působiště. Znázorňujeme jí orientovanou úsečkou, jejíž délka vyjadřuje velikost síly.
Jako každá fyzikální veličina, má i síla měrnou jednotku - – viz druhý Newtonův pohybový zákon
Počáteční bod – působiště síly
Vektorová přímka, také nositelka síly
Účinek síly na těleso závisí na velikosti síly, na jejím směru a na poloze jejího působiště.
Nahrazujeme-li těleso hmotným bodem, je působiště síly v tomto bodě. Působí-li na hmotný bod více sil, můžeme je vektorově sečíst, to znamená nahradit je jedinou silou – výslednicí sil – tak, aby měla stejný účinek jako je účinek všech současně působících sil.
Operace s vektory podrobněji – viz prezentace Fyz31-1

## Slide 5
Vektorové skládání (sčítání) sil
Působí-li na těleso nebo hmotný bod v jednom jeho bodě současně několik sil , můžeme je nahradit jedinou silou . Která má stejný pohybový účinek jako dané síly. Postup, kterým toto nahrazování sil provádíme, se nazývá vektorové skládání sil.
Síly , které skládáme, nazýváme složky, výslednou sílu , která je nahrazuje, výslednicí sil. Výsledek se rovná vektorovému součtu složek:
Rovoběžníkové pravidlo pro skládání sil.
Operace s vektory podrobněji – viz prezentace Fyz31-1

## Slide 6
Vektorové odčítání sil
Odečíst vektor od vektoru, tedy sestrojit vektor je totéž jako sečíst vektory , vektor je opačný vektor k vektoru .