## Slide 1: Výkon a účinnost (Fyz41)
Výkon
Průměrný výkon
Jednotka výkonu
Okamžitý výkon
Práce počítaná z výkonu
Účinnost
Úvodní video
Prezentace obsahuje animace
23. 11. 2025

## Slide 2
James Watt
(19. ledna 1736 Greenock, Království Velké Británie – 25. srpna 1819 Handsworth, Spojené království Velké Británie a Irska)
byl skotský vynálezce, mechanik, fyzik a matematik, jehož vylepšení parního stroje se stalo ve Velké Británii a dalších zemích základem následující průmyslové revoluce. Později vynalezl ještě výkonnější dvojčinný parní stroj.
Po Wattovi je v Mezinárodní soustavě jednotek pojmenována jednotka výkonu – WATT.

## Slide 3
Co je to výkon?
Hladina A
Hladina B
=100 m
Hmotnost každé koule je 10 kg
Práce vykonaná přemístěním koulí z hladiny B na hladinu A je stejná
Levá koule tuto práci vykonala za kratší čas.
Levá koule má větší výkon
Výkon je práce vykonaná za určitý čas. Při stejné práci platí čím kratší čas, tím vyšší výkon.
2 s
4 s

## Slide 4
Průměrný výkon a jednotka výkonu
K posouzení činnosti lidí a strojů je důležité znát nejen vykonanou práci, ale i dobu, za kterou práci vykonají. Fyzikální veličina vyjadřující, jak rychle se práce koná, je výkon P.
Výkon počítaný z celkové práce a celkového času je průměrný výkon.
Průměrný výkon je podíl práce a času , za kterou byla práce vykonána:
(watt)
Jednotka výkonu je fyzikální jednotka J.s-1 (Joule za sekundu), která se nazývá WATT a má značku W.
Důležité!
Dvojité psáné kurzívou (skloněné písmo) značí mechanickou práci a dvojité W psané přímým písmem značí jednotku výkonu WATT
Vyjádření fyzikální jednotky WATT v základních jednotkách SI.
Výkon jednoho wattu má zařízení, které vykoná práci 1 joulu za 1 sekundu.
V praxi se velmi často používají násobky a díly této jednotky:
mW – miliwatt – 10−3 W = 0,001 W
kW – kilowatt – 103 W = 1000 W
MW – megawatt – 106 W = 1 000 000 W
GW – gigawatt – 109 W = 1 000 000 000 W
TW – terawatt – 1012 W = 1 000 000 000 000 W

## Slide 5
Příklad
Motor výtahu dopraví náklad o hmotnosti 250 kg rovnoměrným pohybem do výšky 18 m za 30 s. Jakou práci motor vykoná a jaký je výkon motoru?
Řešení:
Vypočteme sílu , kterou motor vynaloží na zvednutí nákladu:
2. Vypočteme vykonanou práci W zvednutím nákladu do výše 18 m:
3. Vypočteme výkon P motoru:
Motor vykoná práci 45 kJ a výkon motoru je 1,5 kW

## Slide 6
Okamžitý výkon
Zvolíme-li ve vztahu , kde je velmi krátký časový úsek (, pak je okamžitý výkon v daném časovém intervalu .
U pohybujících se těles můžeme okamžitý výkon vyjádřit pomocí tažné síly a okamžité rychlosti.
Uvažujme těleso, které se pohybuje po přímce účinkem stálé síly , která má směr trajektorie tělesa.
Za velmi krátkou dobu urazí těleso dráhu
kde je velikost okamžité rychlosti tělesa.
Práce, kterou síla za dobu vykoná je
Okamžitý výkon pak můžeme vyjádřit vztahem
Okamžitý výkon se rovná součinu velikosti síly působící na těleso a velikosti okamžité rychlosti tělesa:
Důsledek vztahu k zamyšlení:
Pracuje-li motor automobilu se stálým výkonem , rychlost automobilu se zvětšuje a tažná síla motoru klesá.

## Slide 7
Příklad
Lokomotiva vyvíjí při rychlosti 72 km . tažnou sílu o velikosti 30 kN. Jaký je její výkon? Jakou práci vykoná, ujede-li touto rychlostí dráhu 10 km?
Řešení:
Okamžitý výkon lokomotivy:
Po dosazení zadaných hodnot:
Okamžitý výkon lokomotivy je 600 kW.
Práce vykonaná lokomotivou:
Po dosazení zadaných hodnot:
Práce vykonaná lokomotivou je 300 MJ.

## Slide 8
Práce počítaná z výkonu
Při stálém výkonu stroje nebo člověka, který pracuje po dobu , můžeme vypočítat práci ze vztahu
z tohoto vztahu také vyplývá další jednotka práce
Wattsekunda se zkratkou Ws
V praxi se častěji čas měří v hodinách, takže odpovídající jednotkou práce je
Watthodina se zkratkou Wh
Mezi jednotkou práce J (JOULE ) a Wattsekundou, případně Watthodinou je:
1 Ws = 1 J
3600 Ws = 1 Wh = 3600 J = 3,6 kJ
1 kWh = 1000 . 3600 J = 3600000 J = 3,6 MJ

## Slide 9
Elektromotor pracoval 1,5 hodiny se stálým výkonem 2 kW. Jakou mechanickou práci vykonal?
Řešení:
Elektromotor vykonal mechanickou práci:
Elektromotor vykonal mechanickou práci 3 kWh.
Přepočet na jouly:
Elektromotor vykonal mechanickou práci 10,8
Ze vztahu pro výpočet průměrného výkonu vyjádříme vykonanou práci :
Jednotkou takto vypočítané práce je
1. Příklad

## Slide 10
Vzpěrač vyzvedl činku o hmotnosti 150 kg do výšky 2 m za 3 s.
Jakou mechanickou práci vzpěrač vykonal a jaký byl jeho výkon?
Příklad
Řešení:
Výpočet tíhové síly :
2. Výpočet mechanické práce:
3. Výpočet výkonu vzpěrače:
Vzpěrač vykonal práci 3000 J a jeho výkon byl 1000 W

## Slide 11
Porovnejte vykonanou práci a výkony dvou chlapců při závodech ve šplhu. Chlapec o hmotnosti 60 kg vyšplhal do výšky 4 m za 5 s, a chlapec o hmotnosti 72 kg do stejné výšky za 6 s.
Příklad
Řešení:
Chlapec č. 1
Výpočet tíhové síly :
Výpočet práce :
Výpočet výkonu
Chlapec č. 2
Výpočet tíhové síly :
Výpočet práce :
Výpočet výkonu
Oba chlapci podali stejný výkon, ale vykonali různou práci.

## Slide 12
Příklad
Vodní čerpadlo vyčerpá vodu o objemu 750 litrů z hloubky 6 m za dobu 3 minut.
Vypočítejte jakou mechanickou práci čerpadlo vykonalo a jaký byl jeho výkon.
Řešení:
Přepočet objemu na kilogramy:
Výpočet tíhové síly :
Výpočet vykonané práce :
Výpočet výkonu čerpadla :
Čerpadlo vykonalo práci 45000 J a má výkon 250 W

## Slide 13
Příklad
Automobil vyvíjí při rychlosti 72 km.h-1 tažnou sílu 1,8 kN. Jaký je jeho okamžitý výkon?
Řešení:
Vztah pro výpočet okamžitého výkonu je:
Po dosazení zadaných hodnot:
Okamžitý výkon automobilu je 36 kW.

## Slide 14
Příklad
Motor o výkonu 24 kW dopraví rovnoměrným pohybem náklad do výšky 12 m za 8 s.
Jakou největší hmotnost může mít náklad včetně kabiny výtahu?
Řešení:
Motor o výkonu vykoná za dobu práci
Práci vykonanou motorem vypočítáme též podle vztahu
Protože hodnota vykonané práce nezávisí na způsobu výpočtu, musí platit
Po dosazení zadaných hodnot dostaneme
Největší hmotnost, kterou může motor dopravit do výše 12 m za 8 s je 1600 kg

## Slide 15
Příklady k procvičení
Důlní čerpadlo o výkonu 300 kW čerpá vodu z hloubky 180 m. Jaké množství vody vyčerpá za 1 hodinu ?
(6.105 kg, tj. objem 600 m3 vody)
Automobil jede při výkonu motoru 50 kW rychlostí 90 km.h-1.
Jak velkou tažnou sílu vyvíjí?
Jakou práci vykoná při stálém výkonu za dobu 30 minut?
(a) 2 kN, b) 25 kWh = 90 MJ)
Lokomotiva jede stálou rychlostí a vyvíjí při výkonu 1500 kW tažnou sílu 60 kN.
Za jakou dobu ujede dráhu 45 km?
( 0,5 h)
Automobil o hmotnosti 900 kg se rozjíždí z klidu se stálým zrychlením, přičemž za dobu 18 s dosáhne rychlosti 72 km.h-1.
Jaký je jeho průměrný výkon při rozjíždění?
W)

## Slide 16
Účinnost je skalární fyzikální veličina. Udává poměr mezi energií získanou (užitečnou), což může být například strojem vykonaná práce a energií dodanou. Pokud posuzujeme zařízení (systém), které nedokáže energii akumulovat, můžeme účinnost brát jako poměr mezi výkonem a příkonem.
Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie dodané za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem a pro odlišení od užitečného výkonu budeme příkon značit s indexem 0, tedy .
Jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).
Účinnost značíme řeckým písmenem η (éta). Je to bezrozměrná veličina a její hodnotou je desetinné číslo nebo vyjádření v procentech .
Energie dodaná stroji (příkon) je vždy větší než práce strojem vykonaná (v opačném případě bychom mluvili o tzv. perpetuum mobile), kvůli ztrátám – přeměně energie na neužitečné druhy (např. v důsledku tření se mění mechanická energie v teplo). Proto účinnost je vždy menší než 100 %.
Účinnost
Jeden den s fyzikou
Účinnost obyčejné žárovky
Světelný výkon (sv)
10 %
Tepelný výkon (tv)
90 %

## Slide 17
Výpočet účinnosti
Účinnost můžeme vypočítat:
Jako poměr výkonu k příkonu :
Jako poměr vykonané (užitečné) práce k práci vynaložené:
Jako poměr energií kde je energie získaná a je energie dodaná: ,
Jako poměr vykonané (užitečné) práce k dodané energii:

## Slide 18
1. Příklad
Určete účinnost motoru jeřábu, který dopraví náklad o hmotnosti 480 kg do výšky 20 m za dobu 1 minuta, jestliže přitom překovává odporové síly o velikosti 1,2 kN.
Řešení:
Výpočet účinnosti z výkonu:
Vypočítáme výkon motoru P:
2. Vypočítáme výkon motoru potřebný ke zvednutí nákladu včetně odporové síly:
3. Výpočet účinnosti :

## Slide 19
2. Příklad
Určete účinnost motoru jeřábu, který dopraví náklad o hmotnosti 480 kg do výšky 20 m za dobu 1 minuta, jestliže přitom překovává odporové síly o velikosti 1,2 kN.
Řešení:
K dopravě nákladu o hmotnosti 480 kg do výše 20 m koná motor jeřábu užitečnou práci
Protože motor jeřábu překonává odporové síly musí motor zvedat náklad silou
K překonání této síly potřebuje motor energii E odpovídající práci , kterou vykoná síla na dráze :
Účinnost motoru je:
v procentech
Výpočet účinnosti z práce:

## Slide 20
Konec