## Slide 1
Ultrazvukové vyšetření
Ultrasonografie · USG · SONO
Neinvazivní diagnostická metoda založená na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi lidského těla

## Slide 2
Co je ultrazvuk a princip metody
Fyzikální podstata
Ultrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí nad 20 000 Hz, které je pro lidské ucho neslyšitelné. V lékařské diagnostice se využívá frekvence 2,5–12 MHz.
Akustická impedance = hustota prostředí × rychlost šíření ultrazvuku
Princip zobrazení
Základ tvoří odraz ultrazvukových vln na rozhraní tkání s různou akustickou impedancí.
Dobře prochází tekutinami
Špatně prochází vzduchem
Neprochází kostmi

## Slide 3
Neinvazivní a bezpečná diagnostika
Ultrazvuková sonda obsahuje piezoelektrické krystaly, které jsou současně zdrojem i přijímačem odražených ultrazvukových vln

## Slide 4
Výhody a nevýhody ultrazvuku
Výhody metody
Bezpečná a nebolestivá
Rychlá a dostupná
Nezatěžuje pacienta
Neinvazivní
Bez ionizujícího záření
Nevýhody metody
Neprochází kostmi
Obtížné vyšetření přes plyn
Omezená průchodnost u obézních pacientů
Subjektivní hodnocení lékaře
Kvalita vyšetření závisí na zkušenostech a dovednostech vyšetřujícího lékaře. Na rozdíl od RTG nebo CT nelze u dospělých vyšetřit orgány uvnitř lebky.

## Slide 5
Dopplerovské vyšetření – zobrazení průtoku krve
01
Dopplerův jev
Když se zdroj zvukového vlnění pohybuje vůči pozorovateli, mění se frekvence zvuku. Tento fyzikální princip využíváme při zobrazení průtoku krve.
02
Odraz od krvinek
Ultrazvukové vlny se odrážejí od pohybujících se červených krvinek a mění svou frekvenci podle směru a rychlosti jejich pohybu.
03
Barevné mapování
Červená barva značí krev proudící směrem k sondě, modrá barva značí krev proudící od sondy.
Klinické využití: diagnostika srdečních vad, hodnocení průtoku v cévách, detekce trombóz, vyšetření nádorové vaskularizace

## Slide 6
Vidíme krev v pohybu
Echokontrastní látky
Mikročástice galaktózy s mikrobublinami vzduchu podstatně zlepšují zobrazení i velmi drobných cév s pomalou rychlostí proudění.
Detekce neovaskularizace
Umožňuje odhalit nové krevní cévy v nádorech, což je klíčové pro diagnostiku a plánování léčby.

## Slide 7
Speciální metody a sondy
Typy sond
Lineární sondy: krystaly uspořádány vedle sebe pro zobrazení povrchových struktur
Konvexní sondy: krystaly v oblouku pro vějířovité vyzařování do hloubky
Endosonografie
Sonda zavedená přes jícen, žaludek nebo konečník umožňuje detailní vyšetření stěny trávicího traktu a určení hloubky prorůstání nádorů.
Intravaskulární sonografie
Miniaturní sonda zavedená do lumen tepny (např. koronární) zobrazuje stěnu cévy, její tloušťku a složení při ateroskleróze.
Jícnové ECHO
Sonda v jícnu a žaludku poskytuje přesnější zobrazení srdce u obézních pacientů, po operacích nebo při podezření na endokarditidu.

## Slide 8
Ultrazvuk v medicíně – příklady využití
Interna
Echokardiografie srdce
Vyšetření břišních orgánů
Cévy a žilní systém
Štítná žláza
Gynekologie a porodnictví
Potvrzení těhotenství
Vyšetření plodu
Vrozené vývojové vady
Nádory dělohy a vaječníků
Neurologie
Vyšetření dětí přes fontanelu
Krvácení do mozku
Nitrolební procesy
Mozkové struktury
Další obory
Oční lékařství – nádory
ORL – záněty dutin
Muskuloskeletální
Biopsie pod kontrolou

## Slide 9
Bezpečná péče
O maminku i plod
Prenatální diagnostika
Potvrzení těhotenství a polohy
Určení stáří gravidity
Tři kontroly během těhotenství (11–13, 20, 30 týdnů)
Vrozené vývojové vady
Cervikometrie – riziko předčasného porodu
Před porodem
Ultrazvuk určí polohu plodu, jeho velikost a pomáhá naplánovat optimální způsob porodu.
Transvaginální sonografie: vyšetření děložního čípku a časného těhotenství do 12. týdne

## Slide 10
Příprava na ultrazvukové vyšetření
Vyšetření břicha
2–3 dny nenadýmavá strava, nežvýkat žvýkačky (polykání vzduchu), před vyšetřením se vyprázdnit. Vyšetření nalačno.
Gynekologické vyšetření
Při vyšetření přes břícho: 2 hodiny před vyšetřením hodně pít a nemočit. Plný močový měchýř zlepšuje průchod ultrazvuku.
Endosonografie
Vyšetření nalačno (od půlnoci nejíst, nekouřit, nepít). Vyjmout zubní protézu. Před kolonoskopií speciální příprava střeva.
Závěr
Ultrazvuk je klíčovou, bezpečnou a dostupnou metodou moderní medicíny. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a výsledky jsou ihned k dispozici.
Ultrazvuk otevírá okno do lidského těla bez bolesti a rizika!
Děkujeme za pozornost