## Slide 1: Mechanika tekutin (Fyz73)
Proudění tekutin
Proudnice
Objemový průtok
Rovnice spojitosti toku
Hmotnostní průtok
Úvodní video
3. 1. 2026

## Slide 2
V proudící tekutině má každá částice tekutiny určitou rychlost , jejíž velikost a směr se může měnit v závislosti na místě a čase.
Je-li rychlost částic procházejících libovolně zvoleným místem proudící tekutiny stálá, tj. nemění se s časem, jde o ustálené proudění, též stacionární proudění. Při tomto proudění se v jakémkoliv místě tekutiny nemění hustota a tlak s časem.
Trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny znázorňujeme proudnicemi.
Proudnice je myšlená čára, jejíž tečna v libovolném bodě má směr rychlosti pohybující se částice
Každým bodem proudící tekutiny prochází při ustáleném proudění jen jedna proudnice. Proudnice se nemohou při ustáleném proudění protínat. V místech, kde tekutina proudí rychle, jsou proudnice blíže u sebe. Trubice, jejíž stěny tvoří proudnice se nazývá proudová trubice.

## Slide 3
Objemový průtok
Objem kapaliny, která proteče daným průřezem trubice za sekundu (, se nazývá objemový průtok .
Protéká-li průřezem o obsahu kapalina rychlostí o velikosti , je objemový průtok
Měrná jednotka objemového průtoku:
Objemový průtok měříme v jednotce:
metr krychlový za sekundu
A
B
Mezi profilem A a B o průřezu , proteče za dobu , rychlostí množství kapaliny
Nejjednodušším případem proudění je ustálené proudění ideální kapaliny, tj. kapaliny dokonale tekuté a zcela nestlačitelné. Při ustáleném proudění ideální kapaliny protéká každým průřezem trubice za stejnou dobu kapalina stejného objemu.

## Slide 4
Proudění tekutin – rovnice kontinuity
Zákonitosti proudění kapaliny za ustáleného proudění ideální kapaliny.
Předpoklad - stálá rychlost a stálý tlak v libovolném místě proudící kapaliny.
Množství kapaliny proteklé průřezem potrubí:
Množství kapaliny proteklé průřezem :
Množství kapaliny proteklé průřezem :
Protože se nestlačitelná kapalina v potrubí nikde neztrácí ani nepřibývá, musí platit
(po dělení rovnice časem dostaneme)
Tato rovnice se nazývá
ROVNICE KONTINUITY

## Slide 5
Při ustálené proudění ideální kapaliny je součin obsahu průřezu a rychlosti proudu v každém místě trubice stejný:
Součin obsahu průřezu a rychlosti nazýváme objemový průtok .
Důsledkem rovnice kontinuity je skutečnost, že v menším průřezu trubice má kapalina větší rychlost proudění než ve větším průřezu téže trubice. Je – li
pak a naopak, je – li pak

## Slide 6
Rovnice kontinuity vyjadřuje zákon zachování hmotnosti ve tvaru, který je vhodný pro mechaniku kapalin. Vynásobíme-li objemový průtok hodnotou hustoty kapaliny , o které předpokládáme, že je konstantní, dostaneme výraz
který se nazývá hmotnostní tok. Hmotnostní tok (často také hmotnostní průtok) je fyzikální veličina, která říká, kolik hmoty projde daným průřezem za jednotku času. Měrnou jednotkou hmotnostního toku je .
Hmotnostní tok
Při ustáleném proudění je hmotnost kapaliny, která proteče každou sekundu libovolným průřezem trubice konstantní.
Poměr rychlostí kapaliny v nestejných průřezech
Je-li v širším průřezu trubice (viz obrázek) objemový průtok a v užším průřezu objemový průtok ,
pak podle rovnice kontinuity platí
po úpravě
Velikost rychlostí proudící kapaliny v trubici nestejného průřezu jsou v opačném poměru než obsahy těchto průřezů.

## Slide 7
Příklad
Potrubím o průřezu 50 dm2 protéká kapalina v plném průřezu rychlostí 60 cm.s-1. Vypočtěte jakou rychlostí v metrech za sekundu poteče tato kapalina v zúženém potrubí o průřezu 30 dm2.
Řešení:
Z rovnice kontinuity vypočteme :
Ve zúženém potrubí se kapalina pohybuje rychlostí 1 m.s-1

## Slide 8
Příklad
Potrubím o průřezu 20 dm2 protéká voda v plném průřezu rychlostí 50 cm.s-1. Jaký je hmotnostní průtok vody potrubím?
Řešení:
Hmotnostní průtok potrubím má hodnotu 100
Hmotnostní průtok je fyzikální veličina, která říká, kolik hmoty projde daným průřezem za jednotku času.
Označíme-li hmotnostní průtok (písmeno s tečkou), pak
Po dosazení

## Slide 9
1.
Potrubím proudí voda rychlostí 0,1 m/s. Průměr potrubí je 20 cm. Jaký je průtok vody v potrubí ?
(0,003 m3/s)
2.
Obsah plochy průřezu vodorovného potrubí se zužuje z 50 cm2 na 15 cm2. V širší částí
potrubí je rychlost protékající vody 3 m/s. Jak velkou rychlostí proudí voda v užší částí
potrubí? (10 m/s)
3.
Potrubím ropovodu má protékat 1 m3 ropy za sekundu. Jaký musí být průřez potrubí, aby rychlost ropy nebyla větší než 1 m/s ? (1 m2)
4.
Určete průtok vody v potrubí o průměru 10 cm, jestliže rychlost toku vody je 0,2 m/s? Průtok vypočítejte v litrech za sekundu. (1,57 l/s)
5.
Koncovka zahradní hadice má čtyřikrát menší poloměr než je poloměr hadice. Kolikrát se
zvýší rychlost proudící kapaliny ve vztahu k původní rychlosti v hadici?
(A. čtyřikrát B. dvakrát C. osmkrát D. šestnáctkrát)
Úlohy

## Slide 10
Potrubím proudí voda rychlostí 0,1 m/s. Průměr potrubí je 20 cm. Jaký je objemový průtok vody v potrubí ?
Řešení příkladu 1
Řešení:
Výpočet plochy průřezu potrubí:
Plocha průřezu potrubím je 0,0314 m2.
Výpočet objemového průtoku potrubím:
Potrubím za jednu sekundu proteče 0,00314 m3.

## Slide 11
Potrubím ropovodu má protékat 1 m3 ropy za sekundu. Jaký musí být průřez potrubí, aby rychlost ropy nebyla větší než 1 m/s ?
Řešení příkladu 3
Řešení:
Ze vztahu
vyjádříme velikost průřezu
po dosazení
Průřez potrubím nesmí být menší než 1 m2.
Protože potrubí krom jiných parametrů charakterizuje spíše průměr , vypočítáme nejmenší průměr potrubí.
Průměr potrubí nesmí být menší než 1,13 m.

## Slide 12
Konec