## Slide 1: Magnetické pole Elektromagnetická indukce Fyz 129
Magnetické pole tyčového magnetu
Magnetické pole cívky, magnetické pole přímého vodiče, magnetické indukční čáry,
Silové účinky magnetického pole
Vodič ve tvaru smyčky v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
28. 8. 2025
Videa k výuce matematiky a fyziky: Petr Němec - YouTube

## Slide 2: Magnetická indukční čára
V roce 1820 zjistil Hans Christian Oersted souvislost magnetického pole s elektrickým proudem. Pozoroval, že magnetka umístěná v blízkosti vodiče změní svou polohu, jakmile vodičem začne procházet elektrický proud.
Magnetka je malý magnet zhotovená z ocelového plechu ve tvaru kosočtverce a je otáčivá kolem svislé osy. Jako každý magnet má severní (North) a jižní (South) pól.
Za magnetku můžeme považovat i ocelové piliny rozložené na vodorovné ploše, kterou ve svislém směru prochází vodič protékaný elektrickým proudem.
Ocelové piliny se uspořádají do soustředných kružnic – indukčních čar.
Magnetická indukční čára je uzavřená křivka, jejíž tečna má směr malé magnetky umístěné v magnetickém poli vytvořeným elektrickým proudem procházejícím vodičem.
Magnetka
Magnetické indukční čáry zobrazené ocelovými pilinami

## Slide 3: Magnetické pole přímého vodiče s proudem
Magnetické indukční čáry přímého vodiče s proudem mají tvar soustředných kružnic. Jsou rozloženy v rovině kolmé k vodiči a jejich středy leží v místě, v němž vodič prochází rovinou.
Magnetické pole je důsledkem pohybu částic s elektrickým nábojem, například elektronů, a vzniká v okolí vodičů s proudem.
Orientace indukčních čar závisí na směru proudu a k určení orientace používáme
Ampérovo pravidlo pravé ruky:
Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar

## Slide 4: Magnetické pole tyčového magnetu a magnetické pole cívky s proudem
Tyčový magnet
Cívka s proudem
Cívka s proudem má kolem sebe magnetické pole, podobné poli kolem tyčového magnetu. Na jednom konci je severní N a na druhém konci je jižní S magnetický pól. Přitom při změně polarity na zdroji se magnetické póly vymění.

## Slide 5: Zobrazení magnetického pole – magnetické indukční čáry
Magnetické pole lze „zviditelnit“ pomoci železných pilin, tak jak je vidět na obrázku. Železné piliny umístěné do magnetického pole závitu a) nebo do magnetického pole cívky b) se chovají jako miniaturní tyčový magnet. Opačné póly se vzájemně přitahují a seřadí se tak do řad nazývaných magnetické indukční čáry.

## Slide 6: Orientace magnetických indukčních čar -Ampérovo pravidlo pravé ruky
AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY - cívka:
Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól.

## Slide 7: Silové účinky magnetického pole
V gravitačním poli působí na hmotná tělesa gravitační síla Fg – viz Newtonův gravitační zákon.
V elektrickém poli působí na elektricky nabité těleso elektrická síla Fe – viz Coulombův zákon.
Silové působení určitého druhu je charakteristickou vlastností každého fyzikálního pole
V magnetickém poli působí na vodič, kterým prochází elektrický proud magnetická síla Fm
Mezi póly permanentního magnetu je umístěn vodič, který připojíme ke zdroji napětí. Podle směru proudu a orientace magnetických indukčních čar permanentního magnetu se vodič vychýlí vpravo nebo vlevo.
Viz Flemingovo pravidlo levé ruky dále.

## Slide 8: Vzájemné působení magnetických polí magnetu a vodiče s proudem

## Slide 9: Vodič ve tvaru smyčky v magnetickém poli
Mezi póly magnetu je otáčivě umístěn vodič ve tvaru smyčky. Jestliže smyčkou prochází elektrický proud, působí na části smyčky kolmé k indukčním čarám magnetické síly a , které mají vzájemně opačný směr a uvádějí smyčku do otáčivého pohybu. Moment této dvojice sil se však při otáčení mění. Největší je v poloze smyčky na obrázku a) a nejmenší (nulový) je na obrázku c).

## Slide 10: Měření magnetické síly

## Slide 11: Magnetická indukce
Předpoklad:
Vodič je kolmý k magnetickým indukčním čarám a magnetické indukční čáry jsou navzájem rovnoběžné – tvoří homogenní magnetické pole.
Magnetická síla je přímo úměrná velikosti procházejícího proudu a délce vodiče
Fm = B . I . l
Konstanta úměrnosti B se nazývá magnetická indukce.
[ tesla,
Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina B, kterou nazýváme magnetická indukce
Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina B, kterou nazýváme magnetická indukce
Výpočet magnetické síly pro vodič, který svírá s magnetickými indukčními čarami úhel α je
kde

## Slide 12: Flemingovo pravidlo levé ruky
Magnetická síla je kolmá jak na vodič, tak na vektor magnetické indukce B, a tedy i na magnetické indukční čáry. K určení směru magnetické síly použijeme Flemingovo pravidlo levé ruky
Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr elektrického proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s elektrickým proudem.

## Slide 13: Magnetická indukce pro milovníky fyziky:
Síla Fm, magnetická indukce B a délka a směr vodiče jsou vektory, lze výpočet zapsat jako vektorový součin
Z tohoto zápisu je zřejmé, že vektor síly je kolmý na rovinu vektorů a a má směr postupu pravotočivého šroubu (vývrtky) při otáčení z do .

## Slide 14: Úlohy z učebnice strana 138
Řešení úlohy číslo 1
Řešení úlohy číslo 2
Řešení úlohy číslo 3
Řešení úlohy číslo 4
Obrázek 7-11 k úloze 2

## Slide 15: Magnetická indukce pole přímého vodiče
Magnetické indukční čáry magnetického pole dlouhého přímého vodiče jsou soustředné kružnice se středem v ose vodiče.
Vektor B magnetické indukce leží v rovině kolmé k vodiči a má směr tečny k magnetické indukční čáře.
Pro velikost B ve vzdálenosti od vodiče platí vztah
kde , = 4N (Permeabilita vakua)

## Slide 16: Vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem
Animace
Směry magnetických sil, kterými na sebe působí rovnoběžné vodiče s elektrickým proudem, závisí na směrech proudů ve vodičích.
Při souhlasných směrech proudů se vodiče přitahují a při nesouhlasných směrech proudů se odpuzují.

## Slide 17: Velikost působící na délku dvou rovnoběžných vodičů
Víme, že platí
a
Dosazením za B do prvního vztahu dostaneme pro sílu Fm
Animace

## Slide 18: AMPÉR jednotka elektrického proudu
1 m
1 m
I = 1 A
N
I = 1 A
Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými, rovnoběžnými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu, umístěných ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti:
na jeden metr vodiče.

## Slide 19: Petřinova spirála
Řešení
Připojením na zdroj napětí začne spirálou procházet proud, který vyvolá mezi závity spirály přitažlivou sílu a spirála se zkrátí. Tím dojde k přerušení obvodu (hrot se vysune z rtuti), přitažlivé síly mezi závity spirály zaniknou a spirála se prodlouží. Tím opět dojde k sepnutí obvodu, spirálou začne proudit proud, který opět vyvolá přitažlivou sílu, spirála se zkrátí ……..
Na obrázku je znázorněn experiment se zařízením, známým jako Petřinova spirála.
Na pružině je zavěšeno závaží v podobě kovové kuličky, z níž vyčnívá hrot.
Hrot nepatrně zasahuje do rtuti.
Jaký děj nastane, když pružinu připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí?

## Slide 20: Nestacionární magnetické pole elektromagnetická indukce

## Slide 21: Elektromagnetická indukce

## Slide 22: Elektromagnetická indukce

## Slide 23: Elektromagnetická indukce

## Slide 24: Magnetický indukční tok Φ (fí)
Jednotka magnetického indukčního toku se nazývá WEBER (Wb)
[Wb = T . m2 ]
Jestliže je normála plochy S rovnoběžná s vektorem magnetické indukce B, pak pro magnetický indukční tok Φ platí
Φ = B . S (Wb)

## Slide 25
Magnetický indukční tok v otáčející se smyčce

## Slide 26: Faradayův indukční zákon
Otáčí-li se smyčka v magnetickém poli, mění se magnetický indukční tok Φ a tato změna vyvolá na svorkách A a B napětí Ui měřitelné voltmetrem Jednotkou napětí je volt [V]
Odvození FIZ
Jestliže magnetický indukční tok plochou ohraničenou vodičem se za dobu změní o , indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí.
Jeho střední hodnota je

## Slide 27: Úlohy
Řešení úlohy číslo 1a
Řešení úlohy číslo 2
Řešení úlohy číslo 3
Řešení úlohy číslo 1b
Řešení úlohy číslo 1c

## Slide 28
KONEC

## Slide 29: Řešení úlohy číslo 1
Zadání:
= 8,0 cm = 0,08 m, B = 0,12 T, = 5 A , =
Řešení:
Po dosazení = 0,048 N
Velikost síly působící na vodič je 0,048 N (Newtonů)
Zpět na úlohy

## Slide 30: Řešení úlohy číslo 2
Zadání:
= 4,2 cm = 0,042 m, = 2 A , = , m = 1,55 g = 0,00155 kg , g = 10 m. s-2
Řešení:
, ,
Po dosazení = 0,18 T
Velikost magnetické indukce B je 0,18 T (Tesla)
Zpět na úlohy

## Slide 31: Řešení úlohy číslo 3
Zpět na úlohy
Pro určení směru síly Fm použijeme Flemingovo pravidlo levé ruky.
Prsty směřují ve směru proudu (v horní části cívky za nákresnu) a dlaň je otočena dolů. Pak palec ukazuje vpravo
Membrána se vychýlí ve směru zelené šipky

## Slide 32: Řešení úlohy číslo 4
Zadání:
= 40, = 350 mA , = , B = 0,6 T
Řešení:
, kde = π . d a = 1
Po dosazení
40 . = 0,6594 N
Na membránu působí cívka o 40 závitech silou 0,6594 N
Zpět na úlohy

## Slide 33: Řešení úlohy číslo 1a
Zadání: a)
= 15,0 cm = 0,15 m, v=5 cm s-1= 0,05 m s-1, B = 0,1 T , =
Řešení:
Po dosazení 0,05 0,15 = 7,5
Velikost indukovaného napětí je 0,75 (milivoltů)
Zpět na úlohy

## Slide 34: Řešení úlohy číslo 1b
Zpět na úlohy
Zadání: b)
= 15,0 cm = 0,15 m, v=5 cm s-1= 0,05 m s-1, B = 0,1 T , =
R = 0,3 Ω , = 0,75 mV = 0,00075 V
Řešení:
Po dosazení 2,5 = 2,5 mA
Velikost indukovaného proudu je 2,5 (miliampér)

## Slide 35: Řešení úlohy číslo 1c
Zpět na úlohy
Zadání: b)
= 15,0 cm = 0,15 m, v=5 cm s-1= 0,05 m s-1, B = 0,1 T , =
R = 0,3 Ω , = 0,75 mV = 0,00075 V, t = 10 sec
Řešení:
Po dosazení
Velikost energie je rovna práci W = 1,875 . 10-5 J (Joulů)

## Slide 36: Řešení úlohy číslo 2
Zadání:
Řešení:
Po dosazení
Velikost je pětkrát větší než a napětí mají opačná znaménka
Zpět na úlohy

## Slide 37: Řešení úlohy číslo 3
Zadání:
Počet závitů z = 80,
Řešení:
Po dosazení
Velikost je 2,4 . 10-2 V, tj. 24 mV
Zpět na úlohy

## Slide 38: Odvození Faradayova indukčního zákona - 1
Částice s nábojem v magnetickém poli:
Pro náboj platí , kde je počet volných elektronů.
Volné elektrony se pohybují rychlostí ve směru vodiče délky a dráhu urazí za čas . Za dobu proteče vodičem náboj a proud .
Dosadíme-li za a dostaneme po úpravě pro proud vztah
Pro sílu pak dosazením dostaneme .
Po úpravě krácením a (síla pro jeden elektron) dostaneme konečný vztah pro sílu působící na elektron v magnetickém poli

## Slide 39: Odvození Faradayova indukčního zákona - 2
Při pohybu vodiče (viz obrázek) dojde působením síly pohybu elektronů směrem k dolní části, kde vzniká záporný náboj. Horní část vodiče je nabita kladně, takže ve vodiči vzniká indukované elektrické pole o intenzitě
.
Pro indukované napětí v elektrickém poli platí
a po dosazení nejprve za a pak za dostaneme
Další úpravou rovnice pro použitím vztahů pro a
Pro magnetický indukční tok platíΦ
Vysvětlení rozdílných znamének: svorkové napětí má stejnou hodnotu jako indukované napětí , které má význam elektromotorického napětí, jehož přímé měření není možné. Obě napětí však mají opačnou polaritu a proto je v definici FZ znaménko minus.
Zpět

## Slide 40
Konec