## Slide 1: Elektroterapie (elektroléčba)

## Slide 2: Elektroterapie
využívá aplikaci elektrických proudů na lidský organizmus za účelem léčby a diagnostiky
dělení ET podle způsobu aplikace:
  kontaktní ET (proud se do těla přivádí pomocí elektrod, které jsou v kontaktu s povrchem těla)
  bezkontaktní ET (proud se do těla přivádí ve formě elektromagnetického pole)
dělení podle frekvence:
  ET stejnosměrným proudem, f = 0 Hz
  ET střídavým proudem nízkofrekvenčním, f < 1 kHz
  ET střídavým proudem středněfrekvenčním, f = 1 kHz až 100 kHz
  ET střídavým proudem vysokofrekvenčním, f > 100 kHz

## Slide 3: Elektroterapie
Fyzikální podstata elektroterapie:
  elektrický náboj – je fyzikální veličina, má kladnou hodnotu (kationt) nebo zápornou hodnotu (aniont), souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné se přitahují
  elektrický proud – je uspořádaný pohyb elektrického náboje, jednotkou elektrického proudu je ampér (A), počet kmitů za sekundu v elektrickém obvodu vyjadřuje frekvence proudu, jejíž jednotkou je hertz (Hz)

## Slide 4: Elektroterapie
elektrody – jsou speciálním zakončením vodiče el.proudu
  kontaktní elektrody – plošné z vodivé pryže (vakuové, samolepicí), dále kuličkové (elektrostimulace) nebo hrotové elektrody (TENS proudy)
  bezkontaktní – nejčastěji deskové (krátkovlnná diatermie) nebo solenoidy (magnety)
  anoda – je kladná elektroda a přitahuje záporné ionty = anionty
  katoda – je záporná elektroda a přitahuje kladné ionty = kationty
v místě styku elektrody s pokožkou dochází k elektrochemickým dějům.
elektrodové podložky – obalují elektrody a jsou z porézního materiálu, který je vlhčený fyziologickým roztokem nebo obyčejnou vodou

## Slide 5: Elektroterapie
Průtok proudu tkáněmi
  tkáně lidského těla jsou vodivé
  přenos náboje ve tkáních se uskutečňuje především pohybem kationtů a aniontů
  účinek elektrického proudu na tkáně závisí na
    typu proudu – elektrochemický, tepelný a dráždivý
    vodivosti jednotlivých tkání – dobrou vodivost má krev, mozkomíšní mok a nejmenší vodivost má suchá kůže, chrupavky, šlachy a kosti

## Slide 6: Elektroterapie
při praktické aplikaci elektrického proudu používáme subjektivní intenzitu, která je dána individuálním vnímáním pacienta
Rozlišujeme:
  prahově senzitivní intenzitu (PS) – je okamžik, kdy pacient ucítí první průchod el. proudu (brnění, mravenčení), PPS = podprahově senzitivní intenzita (po dosažení PS tuto mírně snížím), NPS = nadprahově senzitivní intenzita (po dosažení PS tuto mírně zvýšíme)
  prahově motorická intenzita (PM) – je okamžik prvního svalového záškubu, PPM = podprahově motorická intenzita (mírné snížení intenzity po dosažení PM), NPM = nadprahově motorická intenzita (mírné zvýšení intenzity nad PM)
  prahově algická intenzita (PA) – je okamžik prvních pocitů bolesti, PPA = podprahově algická intenzita (mírné snížení intenzity po dosažení intenzity PA), NPA = nadprahově algická intenzita se nepoužívá!!!

## Slide 7: Elektroterapie
GALVANOTERAPIE – elektroterapie stejnosměrným proudem
  metoda ET využívající stejnosměrného proudu se stálou intenzitou a hustotou
  hlavním účinkem galvanoterapie je polarizace tkání a buněk (kationty jsou blíže ke katodě, anionty k anodě)
  dochází k narušení rovnováhy vnitřního prostředí, což vyvolá mohutnou hyperemii a zlepšení místního metabolismu a následné podpoře regeneračních dějů

## Slide 8: Elektroterapie
Klidová galvanizace
  stejnosměrný proud protéká po celou dobu aplikace v nastavené intenzitě bez změny polarity
  Indikace:
    postraumatické stavy perakutní (24 hod. po úrazu)
    stp. tromboflebitidách
    neuralgie
    funkční poruchy prokrvení
    poruchy trofiky
  aplikace
    elektrodové podložky –anoda – alkalický roztok, katoda – kyselý roztok
    příčná či podélná /katoda níže) aplikace elektrod
    Intenzita prahově senzitivní, doba aplikace cca 30 min.

## Slide 9: Elektroterapie
Čtyřkomorová galvanizace
  elektrody jsou umístěny ve vaničkách s vodou s ponořenými končetinami pacienta, kromě účinku galvanického proudu je zde i účinek teploty vody
  indikace:
    funkční poruchy prokrvení
    neuralgie, neuropatie
    poruchy inervace, parézy, plegie
    perakutní posttraumatické stavy
  aplikace
    směr sestupný – HK +, DK -, vzestupný – naopak
    intenzita prahově senzitivní až nadprahově senzitivní, doba aplikace cca 20 min.

## Slide 10: Elektroterapie
Iontoforéza
  galvanizace kombinovaná s vpravováním iontů do kůže a podkoží (prokain, histamin, kalcium, hyaluronidáza…)
  v posledních letech málo využívaná
Elektroléčebná vana
  aplikace galvanického proudu na celé tělo během celkové koupele
  intenzita maximálně 300 mA
  v praxi se moc nevyužívá
Iontová lázeň obličeje

## Slide 11: Elektroterapie
ET STŘÍDAVÝM NÍZKOFREKVENČNÍM PROUDEM
  nízkofrekvenční proudy – střídavé nebo pulzní proudy s frekvencí až 1000 Hz (1 kHz), vytvářeny přerušováním galvanického proudu střídavým proudem
  účinky nízkofrekvenčních proudů závisejí na tvaru a frekvenci impulzu, kolem 50 Hz dráždivý účinek, kolem 100 Hz analgetický účinek
  při dráždění nízkofrekv. proudem s konstantní frekvencí a intenzitou dochází k tzv. adaptaci tkání → konstrukční opatření:
    amplitudová modelace (AM) – intenzita impulzů se postupně nebo skokem mění
    frekvenční modulace (FM) – frekvence proudu se postupně nebo skokem mění
    kombinovaná modulace (AFM) – mění se amplituda i frekvence proudu

## Slide 12: Elektroterapie
Träbertův proud
  monofázický, pravoúhlý, pravoúhlý, pulzní proud
  délka impulzu – 2 ms, délka pauzy 5 ms, frekvence 143 Hz
  účinek výrazně analgetický, leckdy již během aplikace nebo bezprostředně po ní
  indikace:
    nespecifické bolestivé stavy
    aktivované artrózy (hl. gonartróza nebo coxartróza)
    postraumatické stavy
    revmatické bolesti
  způsob aplikace – podložky napuštěny vodou, lokalizace transvertebrální

## Slide 13: Elektroterapie
Faradické proudy
  skupina pulzních proudů s frekvencí 30 – 100 Hz
  Faradayův proud
    monofázický pravoúhlý proud
    nadprahová motorická intenzita
    pro myostimulaci (elektrogymnastika oslabených svalů)
  Neofaradický proud
    monofázický trojúhelníkový pulzní proud
    frekvence 45 Hz, délka impulzu 2 ms, pauza 20 ms
  Leducův proud
    monofázický pravoúhlý pulzní proud
    frekvence 100 Hz, délka impulzu 1 ms, pauza 9 ms
    výrazně analgetický účinek, používat pouze v neakutním stadiu (proudy jsou dráždivější)

## Slide 14: Elektroterapie
Diadynamické proudy (DD proudy)
  aplikace galvanické a pulzní složky (tzn. stejnosměrného proudu a pulzního nízkofrekvenčního proudu)
  účinky
    závisí na nastavení subjektivní intenzity – v intenzitě nadprahově senzitivní působí analgeticky, v intenzitě nadprahově motorické vyvolávají svalovou kontrakci
    analgetické, antiedematózní, trofotropní a myorelaxační
  indikace:
    poúrazové stavy
    vertebrogenní potíže
    artróza
    epikondylitidy
    neuralgie

## Slide 15: Elektroterapie
TENS proudy (transkutánní elektrostimulace)
  zvláštní forma nízkofrekvenční terapie pomocí pulzních proudů s impulzy kratšími než 1 ms
  indikace:
    výrazné bolesti
      fantómové bolesti
      talamické bolesti - vyvolané onemocněním, postižením ventrálních talamických jader, onemocnění nejčastěji vzniká po CMP s jednostrannou symptomatologií, kde může přetrvávat změna motoriky a je současně přítomna výrazná bolest neurogenního typu (pálení, vystřelování, dysestézie,…)
      bolesti hlavy
      bolesti zad
      poúrazové bolesti
      kauzalgie - neurologické onemocnění, charakterizované dlouhotrvající intenzivní bolestí, nejčastěji vzniká po poranění periferních nervů

## Slide 16: Elektroterapie
ET STŘÍDAVÝM STŘEDNĚFREKVENČNÍM PROUDEM
  proudy o frekvenci 1 – 100 kHz
  pronikají snadněji do hloubky
  impulzy jsou krátké
  účinek - analgetický, myorelaxační, hyperemizační
  bipolární aplikace
    modulace vzniká již v přístroji, výsledný NF proud se tvoří přímo na elektrodách
    modulovaný proud je do těla přiváděn pouze jedním proudovým okruhem (dvěma elektrodami)
    lokalizace elektrod nejčastěji transregionální (příčná)
    délka aplikace 5 – 20 min.
    intenzita – prahově senzitivní až nadprahově senzitivní

## Slide 17: Elektroterapie
  tetrapolární aplikace
    při této aplikaci vstupují do těla dva SF proudy dvěma proudovými okruhy, tedy čtyřmi elektrodami, proudy se v cílové tkáni kříží
    cílová tkáň je v místě křížení, kde vzniká nízkofrekvenční proud
    možnosti:
      klasická interference – transregionální lokalizace elektrod, 5 – 20 min., intenzita NPS až NPM
      izoplanární vektorové pole - transregionální lokalizace elektrod, 5 – 20 min., intenzita NPS až NPM
      dipólové vektorové pole – 15 – 20 min., intenzita PS až NPM
      pro všechny možnosti jsou kontraindikací akutní stavy!

## Slide 18: Elektroterapie
ET STŘÍDAVÝM VYSOKOFREKVENČNÍM PROUDEM
  využívá účinku střídavého proudu s frekvencí vyšší než 100 kHz (někdy až 2 GHz)
  nemají dráždivý účinek na tkáně, impulz je tak krátký, že nestihne vyvolat neuromuskulární podráždění
  diatermie – využívá vysokofrekvenční elektromagnetické pole k bezkontaktnímu prohřátí hlouběji ležících tkání, je využívána pro svůj výrazný termický účinek
    diatermie krátkovlnná – nejpoužívanější
      účinky – termické (myorelaxace, hyperemie, analgezie, ↑ metabolismu)
      významná je vzdálenost elektrod od povrchu těla – bližší (1-2 cm) – prohřívá se podkoží, vzdálenější (cca 5 cm) – prohřívají se hluboké struktury (svaly)
      kontraindikace – akutní záněty, krvácivé stavy (hemoroidy,…), tromboflebitidy, trombózy

## Slide 19: Elektroterapie
    diatermie ultrakrátkovlnná – prohřátí hluboko ležících struktur
    diatermie mikrovlnná – přesnější zacílení ozářené plochy
      kontraindikace u obou stejné jako u krátkovlnné diatermie

## Slide 20: Elektroterapie
MAGNETOTERAPIE – bezkontaktní elektroterapie
  využívá účinku magnetické složky elektromagnetického pole na lidský organismus
  magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká elektrický proud – toto nazýváme elektromagnetická indukce
  magnetické pole statické, střídavé nebo pulzní
  nejpoužívanější je pulzní magnetické pole
  dělení dle intenzity magnetického pole:
    nízkoindukční magnetoterapie
    vysokoindukční magnetoterapie
  účinky:
    analgetický
    trofotropní (podpora lokálního metabolismu buněk, cévního systému)
    myorelaxační a antiedematózní

## Slide 21: Elektroterapie
  Indikace MT:
    fraktury
    degenerativní (koxartróza, gonartróza)a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu
    entezopatie (bolestivé syndromy zapříčiněné zánětlivými + degenerativními procesy v oblasti úponů šlach, vazů a kloubních pouzder)
    degenerativní onemocnění páteře
    poúrazová ztuhlost kloubů
  Kontraindikace MT:
    kovové implantáty, endoprotézy
    kardiostimulátory
    těhotenství
    hypertyreóza
    do uzavření růstových štěrbin

## Slide 22: Elektroterapie
  Bezpečnostní zásady:
    zákaz vstupu těhotným ženám do místnosti s MT
    pozor na poškození elektronických přístrojů (čipy, kreditní karty)
    pozor na klienty s lékovými a inzulinovými pumpami a naslouchátky
    obsluhující personál by se neměl zdržovat v blízkosti aplikátorů

## Slide 23: Elektroterapie
ELEKTROGYMNASTIKA, ELEKTROSTIMULACE
EG – elektrogymnastika je vyvolání mimovolní kontrakce příčně pruhovaného svalu pomocí elektrického dráždění
cílem je posílení svalu a tím jeho správné zařazení do správného pohybového stereotypu
nezbytné předem vědět příčinu oslabení
k dráždění se používá monopolární kuličková elektroda v místě motorického bodu svalu
Způsob aplikace - nf proudy (DD proudy, Träbertovy proudy nebo sf proudy (TENS proudy), intenzita vždy nadprahově motorická, rozlišujeme zda stimulujeme svaly tonické nebo fyzické (tonické 20s kontrakce, fyzické 4s kontrakce a doba relaxace je vždy 2x delší než kontrakce, celková doba aplikace u tonických svalů je 30min, u fyzických max. 15 min)

## Slide 24: Elektroterapie
ES – elektrostimulace je stimulace příčně pruhovaných svalů v místě jejich motorických bodů prostřednictvím monopolární kuličkové elektrody – je záporná- katoda, protože neurony mají na povrchu kladný náboj, plošná – anoda je uložena na příslušném svalu buď proximálně nebo distálně.
Motorický bod je anatomicky definované místo vstupu nervu a největšího nakupení nervosvalových plotének.
používáme nf proudy (neofaradické nebo TENS)
nezbytné vyšetření I/t křivky - elektrodiagnostika