## Slide 1: Kódování, komprese a datový formát INV 402
Barva
Obraz
Zvuk
Video
Komprese
Datový formát
Přenos a distribuce
9.10.2026

## Slide 2
Jak se text, obraz, zvuk a video ukládají a předávají v digitální podobě?
Digitální zařízení pracují s daty vyjádřenými pomocí bitů.
Informace musíme před uložením nebo přenosem vhodně zakódovat.
Způsob kódování závisí na druhu dat.

## Slide 3
Barvy v počítačové grafice a na webu - RGB
Barvy se zapisují pomocí tří složek – červené /R/, zelené /G/ a modré /B/: #RRGGBB
Každá barevná složka může nabývat hodnot od 00 do FF,
tedy od 0 do 255.
00 = složka nesvítí * FF = maximální intenzita

## Slide 4
Kódování barev pro tisk – model CMYK
Trochu fyziky: Při barevném tisku inkousty pohlcují část dopadajícího světla. Zbývající světlo se odráží od papíru a dopadá do našeho oka. Podle toho, které vlnové délky v odraženém světle převažují, vnímáme výslednou barvu.
Například: žlutý inkoust pohlcuje především modrou část světla. Červená a zelená část se odrážejí od papíru a společně vyvolávají vjem žluté barvy.
setFillColorCMYK(0.5, 0, 0.5, 0) předepisuje 50 % azurové a 50 % žluté, bez purpurové a černé.
Příklad zápisu tiskové barvy v jazyce Python. Množství barvy je udáno hodnotou od 0 do 1.

## Slide 5
Kódování obrazu
Rastrový obraz tvoří síť obrazových bodů – pixelů.
Rozměry obrazu udávají počet pixelů na šířku a výšku.
Barevná hloubka určuje počet bitů použitých pro barvu pixelu.
V běžném modelu RGB tvoří barvu složky červená, zelená a modrá.
Příklad: RGB (255, 0, 0) představuje červenou.
Výpočet: Obraz 1 000 × 1 000 pixelů při 24 bitech na pixel má 3 000 000 bajtů obrazových dat před kompresí, bez dalších údajů souboru.

## Slide 6
Rastrový obraz | Vektorový obraz
Uložen jako pixely | Popsán pomocí tvarů, souřadnic a vlastností
Vhodný pro fotografie | Vhodný pro schémata a loga
Při velkém zvětšení se projeví pixely | Tvary lze zvětšovat bez rozpixelování
Například JPEG, PNG | Například SVG
Rastrový a vektorový obraz

## Slide 7
Digitalizaci spojitého (analogového) signálu rozumíme převod plynule se měnící fyzikální veličiny na posloupnost čísel, kterou může počítač uložit a zpracovat.
Analogový signál je spojitý Například mikrofon převádí zvuk na elektrický signál, jehož napětí se plynule mění v čase. Mezi dvěma okamžiky může mít signál libovolné mezilehlé hodnoty.
Vzorkování – měříme v určitých okamžicích Počítač neměří signál nepřetržitě. V pravidelných časových intervalech zjistí jeho okamžitou hodnotu. Každé takové měření vytvoří vzorek. Například při vzorkovací frekvenci 44,1 kHz vznikne za jednu sekundu zvuku 44 100 vzorků.
Kvantování a kódování – z hodnot vzniknou čísla a bity Naměřená hodnota se přiřadí k jedné z předem daných číselných úrovní – tomu říkáme kvantování. Výsledná čísla se následně zapíší ve dvojkové soustavě, tedy pomocí 0 a 1.

## Slide 8
Kvantování je krok při digitalizaci analogového signálu, při kterém se naměřená hodnota vzorku zaokrouhlí na jednu z předem určených číselných úrovní.
Například naměříme amplitudu zvuku:
skutečná hodnota: 0,63
dostupné úrovně: 0,0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0
po kvantování: 0,6
Tedy: spojitá hodnota → nejbližší povolená úroveň → číslo
Čím více kvantizačních úrovní máme, tím přesněji lze původní analogový signál zachytit. Počet úrovní souvisí s bitovou hloubkou: například 8 bitů umožňuje = 256 úrovní, 16 bitů = 65 536 úrovní.
Kvantování je přiřazení každého naměřeného vzorku k nejbližší z předem stanovených číselných hodnot.
Vzorkování určuje, kdy měříme; kvantování určuje, s jakou přesností naměřenou hodnotu zapíšeme.

## Slide 9
Kódování zvuku
Digitální zvuk tvoří posloupnost číselných hodnot vzorků.
Vzorkovací frekvence: kolik vzorků zaznamenáme za sekundu.
Bitová hloubka: kolik bitů používáme pro hodnotu jednoho vzorku.
Počet kanálů: například mono nebo stereo.
Příklad nekomprimovaného záznamu: 44 100 vzorků/s × 16 bitů × 2 kanály = 1 411 200 bitů/s.

## Slide 10
U symfonického orchestru platí stejný princip digitalizace jako u jednoho zvuku, jen skutečný profesionální záznam bývá podstatně složitější.
Zvuk orchestru, který se šíří sálem, je stále spojitý analogový signál. Mikrofony jej převedou na elektrické signály a ty jsou v A/D převodníku vzorkovány a kvantovány:
orchestr → mikrofony → analogové elektrické signály → vzorkování → kvantování → binární data
Důležitý je ale pojem kanál. U jednoduchého stereofonního záznamu máme dva výsledné kanály – levý a pravý. Při profesionálním nahrávání orchestru však může být použito mnoho mikrofonů. Jednotlivé mikrofony se často zaznamenávají jako samostatné digitální stopy. Zvukař je potom při mixáži upravuje a z nich vytvoří výsledné stereo nebo vícekanálový záznam.
Počet kanálů: počet samostatně zaznamenávaných zvukových signálů. Např. 1 kanál = mono, 2 kanály = stereo; při studiovém záznamu může být kanálů mnohem více.
Například při 96 kHz / 24 bit znamená jeden kanál: 96 000 vzorků/s × 24 bitů = 2 304 000 bitů/s
Pro dvě výsledné stereo stopy:
96 000 × 24 × 2 = 4 608 000 bitů/s
Kdyby se současně ukládalo například
32 samostatných mikrofonních stop, množství nekomprimovaných zvukových dat by bylo:
96 000 × 24 × 32 = 73 728 000 bitů/s ≈ 9,2 MB/s.

## Slide 11
Kódování videa
Video zaznamenává pohyb jako posloupnost snímků a často obsahuje také zvuk.
Velikost a kvalitu ovlivňují:
rozlišení,
počet snímků za sekundu,
způsob komprese,
datový tok.
Rozlišení pojmů:
MP4 je kontejner – může obsahovat obrazovou stopu, zvuk a titulky.
Kodek, například H.264, určuje způsob kódování a dekódování obrazové stopy.

## Slide 12
Kontejner a kodek označují dvě různé věci: kontejner sdružuje jednotlivé části videa do souboru, kodek určuje způsob jejich zpracování.
1. Kontejner – jak jsou jednotlivé části uloženy společně
Kontejner je formát souboru, který může obsahovat více stop, například:
obrazovou stopu – pohyblivý obraz,
zvukovou stopu – řeč, hudbu a další zvuky,
titulkovou stopu – text zobrazovaný při přehrávání.
Kontejner také uchovává údaje potřebné k jejich sladění, aby například řeč odpovídala pohybu úst. Příkladem kontejneru je MP4; dalšími jsou MKV nebo AVI. Každý kontejner podporuje určité typy stop a způsoby jejich kódování.
2. Kodek – jak jsou obraz nebo zvuk zakódovány
Kodek slouží ke kódování a dekódování obrazu nebo zvuku. U běžných videí při kódování zároveň zmenšuje objem dat pomocí komprese.
Při ukládání se obraz zakóduje do podoby vhodné pro uložení či přenos.
Při přehrávání se uložená data dekódují, aby mohl přehrávač zobrazit obraz.
H.264 je příkladem kodeku pro obraz. Zvuková stopa může být ve stejném souboru zakódována jiným kodekem, například AAC.

## Slide 13
Část videosouboru | Použitý formát nebo kodek
Kontejner celého souboru | MP4
Kódování obrazové stopy | H.264
Kódování zvukové stopy | AAC
Přirovnání: MP4 je jako krabice s několika přihrádkami. Kodek určuje, jak je obsah jednotlivé přihrádky „zabalen“ a jak jej při přehrávání „rozbalit“.
Přípona .mp4 tedy sama neprozradí, jakým kodekem je obraz zakódován. Dva soubory MP4 mohou používat různé obrazové kodeky.
Praktický příklad:

## Slide 14
Kodek je součást softwaru, která umožňuje přehrávači „rozluštit“ uložený obraz nebo zvuk. Uživatel obvykle nemusí vědět, kde přesně je uložen.
Kodeky mohou být k dispozici dvěma hlavními způsoby:
V operačním systému – přehrávače mohou používat kodeky dostupné ve Windows.
Přímo v přehrávači – některé přehrávače mají vlastní sadu kodeků, kterou si přinesou při instalaci.
Samotný videosoubor obvykle kodek neobsahuje. Obsahuje zakódovaná data a údaje o tom, jakým způsobem byla zakódována. Pokud potřebný kodek chybí, může přehrávač oznámit „Nepodporovaný formát“, přehrávat pouze zvuk nebo zobrazovat obraz bez zvuku. Takové potíže ale mohou mít i jinou příčinu, například poškozený soubor.
Co má uživatel udělat?
Zkusit jiný přehrávač, který má potřebné kodeky zabudované.
Pokud chce používat původní přehrávač, doplnit požadovaný kodek nebo rozšíření z důvěryhodného zdroje, například z oficiálního obchodu operačního systému.
Případně požádat odesílatele, aby video převedl do běžně podporované podoby.
Pouhé přejmenování přípony například z .mkv na .mp4 problém nevyřeší – způsob zakódování obrazu a zvuku se tím nezmění.
Přirovnání: Videosoubor je zpráva napsaná určitým jazykem. Kodek je překladatel. Nemáme-li správného překladatele, zprávě nerozumíme, i když soubor dokážeme otevřít.
Kodek podrobněji

## Slide 15
Bezeztrátová komprese | Ztrátová komprese
Původní data lze přesně obnovit | Část původních údajů se nevratně vypouští
Například PNG, FLAC, ZIP | Například běžné JPEG, MP3
Vhodná tam, kde potřebujeme zachovat přesná data | Vhodná tam, kde přijmeme určitou ztrátu kvality
Komprese dat
Komprese zmenšuje objem dat.
Proč u textového dokumentu potřebujeme zachovat všechny znaky, ale u fotografie někdy přijmeme mírnou ztrátu kvality?
U textového dokumentu má každý znak přesný význam. Kdyby se při ukládání nebo přenosu některý znak změnil či ztratil, může se změnit význam textu. Například:
Dávka léku je 100 mg. → Dávka léku je 10 mg.
Jediný chybějící nebo přidaný znak může být zásadní. Proto se text běžně ukládá bezeztrátově – po otevření chceme získat přesně původní znaky.
U fotografie jsou miliony obrazových hodnot a lidské oko si drobných změn často vůbec nevšimne. Při ztrátové kompresi, například JPEG, lze některé méně významné obrazové informace vypustit. Obrázek se nepatrně změní, ale soubor může být výrazně menší.
Text → důležitá je přesnost každého znaku. Fotografie → důležitý je především celkový vizuální dojem.
Pozor ale na výjimku: například u diagnostických lékařských snímků může být i malý detail důležitý, takže ztrátová komprese nemusí být vhodná.

## Slide 16
U textu obvykle zmenšujeme soubor bezeztrátově. U obrázku můžeme zvolit i ztrátovou kompresi podle toho, jakou kvalitu potřebujeme.
Komprese textového dokumentu
Pokud chceme dokument zmenšit například pro odeslání:
Vybereme soubor nebo více dokumentů.
Pomocí funkce pro kompresi je zabalíme do souboru ZIP.
Příjemce ZIP rozbalí a získá původní dokumenty.
Žádný znak ani údaj se neztratí. ZIP může také sdružit více dokumentů do jednoho souboru.
Velikost se ale nemusí výrazně zmenšit: například dokument DOCX už používá kompresi uvnitř svého formátu. Prostý text TXT se obvykle zmenšuje lépe.

## Slide 17
Co ukládáme | Vhodný postup
Fotografii | Uložit jako JPEG a nastavit kvalitu, pokud to program umožňuje. Nižší kvalita zpravidla znamená menší soubor.
Schéma, snímek obrazovky nebo obrázek s textem | Uložit jako PNG, které zachová přesné barvy pixelů a ostré hrany bezeztrátově.
Komprese obrázku
Obrázek otevřeme v programu pro úpravu obrázků a zvolíme Uložit jako nebo Exportovat. Potom vybereme vhodný formát:
Nový soubor uložíme pod jiným názvem, porovnáme jeho velikost a zkontrolujeme obraz při zvětšení.
Velikost obrázku můžeme snížit také zmenšením počtu pixelů, například z 4000 × 3000 na 1600 × 1200. To je změna rozlišení: odstraní část obrazových detailů, i když potom použijeme bezeztrátový formát PNG.
Praktické pravidlo: Originál si ponecháme. Pro odeslání nebo vložení do prezentace vytvoříme menší kopii. Pouhá změna přípony souboru kompresi neprovede.

## Slide 18
Soubor a datový formát
Soubor je pojmenovaný celek dat uložený na paměťovém médiu. Datový formát určuje, jak jsou data v souboru uspořádána a jak je má program interpretovat.
Formát umožňuje programu data správně zpracovat.
Přípona obvykle napovídá, jaký formát soubor používá.
Změna přípony sama o sobě nepřevede data do jiného formátu.
Příklad: Přejmenováním fotografie .jpg na fotografie .png nevznikne obrázek ve formátu PNG.
Otevřeme soubor v programu, který jeho původní formát podporuje.
Zvolíme Soubor → Uložit jako nebo Exportovat.
Vybereme požadovaný typ (formát) souboru.
Soubor uložíme – program data převede a zapíše podle pravidel nového formátu.
Ověříme, zda se při převodu neztratily některé vlastnosti souboru.
Jak postupovat, chceme-li změnit datový formát
Ne každý formát lze převést na libovolný jiný formát a při některých převodech může dojít ke ztrátě informací – například DOCX → TXT odstraní obrázky a většinu formátování.

## Slide 19
Druh dat | Příklady formátů | Typické použití
Text a dokumenty | TXT, DOCX, PDF | Poznámka, zpráva, dokument
Obraz | JPEG, PNG, SVG | Fotografie, schéma, logo
Zvuk | WAV, MP3, FLAC | Zvukový záznam
Video | MP4, WebM | Záznam pohybu a zvuku
Strukturovaná data | CSV, JSON, XML | Tabulky a výměna údajů
Přehled datových formátů

## Slide 20
MB a Mb nejsou stejné jednotky
MB = megabajt – používá se typicky pro velikost souboru.
Mb = megabit – používá se často pro rychlost přenosu dat.
Platí: 1 B = 8 b, tedy 1 MB = 8 Mb.
Přenos dat znamená, že se digitální data přenášejí z jednoho zařízení do druhého prostřednictvím sítě. Při síťovém přenosu se data obvykle rozdělují na menší části – pakety.
Přenos může probíhat kabelem, optickým vláknem nebo bezdrátově.
Doba přenosu závisí zejména na objemu dat a skutečné přenosové rychlosti.
Distribuce dat znamená způsob, jakým jsou data zpřístupněna nebo doručena jednomu či více uživatelům.
Například přílohou e-mailu, sdíleným odkazem, stažením z webu nebo zpřístupněním v informačním systému.
Při distribuci po síti samozřejmě také dochází k přenosu dat.
Přenos a distribuce digitálních dat
Příklad ideálního výpočtu doby přenosu
Chceme vypočítat, za jak dlouho se přenese soubor o velikosti 100 MB při přenosové rychlosti 20 Mb/s.
Nejprve převedeme velikost souboru na megabity:
100 MB × 8 = 800 Mb
Potom vypočítáme dobu přenosu:
doba přenosu = množství dat ÷ přenosová rychlost
800 Mb ÷ 20 Mb/s = 40 s
➡️ Ideální doba přenosu je 40 sekund.