## Slide 1: Zapojení rezistorů Fyz 126
Sériové zapojení rezistorů
Paralelní zapojení rezistorů
11. 5. 2026
Videa k výuce matematiky a fyziky: Petr Němec - YouTube

## Slide 2
Zapojení rezistorů
Spojení za sebou – sériové spojení rezistorů
Spojení vedle sebe – paralelní spojení rezistorů
Elektronická zařízení se většinou skládají z velkého počtu součástek, jako jsou rezistory. zdroje., polovodičové součástky apod. Tyto součástky jsou spojeny mezi sebou spojeny a tvoří – elektrický obvod.
Abychom porozuměli činnosti celého obvodu, musíme znát zákony, podle kterých se rozdělují elektrické proudy a elektrická napětí na jednotlivé prvky obvodu.
Nejjednodušší elektrický obvod je složen z rezistorů, které můžeme spojovat dvěma způsoby:
U obou spojení případně u kombinace obou spojení nás zajímá dělení elektrického proudu v jednotlivých větvích, dělení elektrického napětí v jednotlivých větvích a celkový odpor, které spojení rezistorů klade protékajícímu elektrickému proudu.

## Slide 3
Sériové spojení rezistorů
podle Ohmova zákona pro elektrický proud platí , protože proud procházející rezistory je stejný, musí platit
Elektrický proud
Elektrický proud I procházející rezistory při sériovém spojení má ve všech částech spojení stejnou hodnotu. Elektrický proud vstupující do obvodu v bodě A má stejnou hodnotu jako proud vystupující z obvodu v bodě B.
Elektrické napětí U v jednotlivých částech obvodu
Elektrické napětí na jednotlivých rezistorech můžeme změřit paralelně připojeným voltmetrem – viz obrázek, nebo jej vypočítat pomoci Ohmova zákona ze známých hodnot elektrického proudu a známého odporu rezistoru .
Při sériovém spojení rezistorů je napětí na rezistorech ve stejném poměru jako jejich odpory:

## Slide 4
Sériové spojení rezistorů – celkový odpor
Celkové napětí na části obvodu (mezi body A a B) je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech
podle Ohmova zákona platí platí
Odvozené vztahy se dají zobecnit pro libovolný počet sériově spojených rezistorů
Celkový odpor rezistoru, kterým můžeme rezistory spojené do série nahradit, je roven součtu jednotlivých odporů:

## Slide 5
Příklad
Jaký je celkový odpor dvou rezistorů o odporech 15  a 33  spojených do série? Jaký proud obvodem prochází jsou-li sériově řazené odpory připojeny na zdroj napětí 24 V ?
Řešení:
,
Výpočet celkového odporu
číselně + 33
Celkový odpor spojených rezistorů je 48 .
Výpočet proudu procházející rezistory
číselně
Rezistory prochází proud 0,5 A.

## Slide 6
Paralelní spojení rezistorů (také zapojení vedle sebe)
Elektrický proud přitékající do uzlu A se rozdělí to tří větví obvodu tak, že součet proudů ve větvích je roven přicházejícímu proudu do uzlu A
Elektrické napětí měřené mezi body A a B je stejné jako napětí měřené na jednotlivých rezistorech
Podle Ohmova zákona je
kde je celkový odpor paralelně spojených rezistorů.
A
B
Elektrický proud se paralelním spojení rezistorů rozdělí do jednotlivých větví v poměru
Poznámka k úpravě:
Napětí je ve všech větvích stejné, lze je tedy v poměru vykrátit.

## Slide 7
Paralelní spojení rezistorů – celkový odpor
V obvodu jsou paralelně (též vedle sebe) zapojeny tři rezistory Na všech rezistorech je stejné napětí .
Proud přitékající do uzlu A se rozdělí to tří větví obvodu tak, že součet proudů ve větvích je roven přicházejícímu proudu do uzlu A
Podle Ohmova zákona platí
Celkový odpor obvodu na obrázku je
A
B

## Slide 8
Příklad
Třemi paralelně spojenými rezistory o odporech 100 , 220  a 390  prochází celkový proud 315 mA. Jaké napětí je na rezistorech?
Řešení
Výpočet celkového odporu

2. Výpočet napětí

## Slide 9
Příklad
A
B
Vypočítejte celkový odpor R rezistorů řazených podle schématu – viz obrázek, kde
, a
Vypočteme celkový odpor rezistoru řazených vedle sebe:
Paralelně řazené rezistory mají celkový odpor . Ve výpočtu můžeme tedy paralelně řazené rezistory nahradit rezistorem jedním, řazeným s ostatními rezistory do série:
Celkový odpor rezistorů řazených podle schématu je 63,16

## Slide 10
Příklad
Třemi paralelně spojenými rezistory o odporech 100 , 220  a 390  prochází celkový proud 315 mA. Jaké napětí je na rezistorech? Jaké proudy procházejí jednotlivými větvemi?
Řešení:
Výpočet celkového odporu

2. Výpočet napětí
Výpočet proudů
a)
b)
c) 47 mA

## Slide 11
Příklad
Vodič stálého průřezu, jehož celkový odpor je 10 , rozdělíme na čtyři stejně dlouhé díly, které spojíme paralelně. Jaký bude výsledný odpor?
Vodič stálého průřezu o celkovém odporu 10  si můžeme představit jako čtyři stejně dlouhé vodiče spojené do série.
Celkový odpor 10  je pak součtem čtyř stejných odporů
Možná vám výpočet odporu jedné čtvrtiny dílu vodiče připadl zbytečný, ale ve fyzice se rychlý úsudek založený pouze na intuici mnohokrát nevyplatil.
Výpočet paralelního spojení čtyř stejných rezistorů o odporu 2,5
Celkový odpor čtyř rezistorů o odporu 2,5 spojených paralelně je
Možná opět překvapivý výsledek, intuice nám říká, vždyť proudu je kladen stejný odpor a je jedno jestli teče jednou cestou nebo po částech čtyřmi cestami. Není tomu tak, intuice zklamala.

## Slide 12
Konec