## Slide 1
Endoskopie
Z řeckého endo = uvnitř, skopein = dívati se
Dívati se dovnitř

## Slide 2
Co je endoskopie?
Endoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje přímé pozorování dutých orgánů a tělních dutin pomocí specializovaného přístroje zvaného endoskop.
Tato moderní diagnostická technika revolucionalizovala medicínu tím, že umožňuje lékařům vidět přímo do lidského těla bez nutnosti velkých chirurgických zásahů. Endoskopie kombinuje optickou technologii s precizními nástroji pro diagnostiku i léčbu.
Název metody i přístroje se odvozuje od vyšetřované oblasti - například gastroskop pro žaludek, kolonoskop pro tlusté střevo.

## Slide 3
Tři typy endoskopů
Rigidní endoskopy
Neohebné trubice s klasickou čočkou na konci. Osvětlení pomocí miniaturní žárovky nebo studeného světla vedeného skelnými vlákny.
Rektoskop pro vyšetření rekta
Esofagoskop pro jícen
Laparoskop pro dutinu břišní
Flexibilní fibroskopy
Ohebné přístroje s vláknovou optikou a soustavou čoček pro zvětšení obrazu. Obsahují světlovodná vlákna, pracovní kanál a ocelová lanka.
Gastroskopy
Kolonoskopy
Bronchoskopy
Videoskopy
Pracují na mikroelektronickém principu. Elektrický senzor na konci trubice přenáší obraz do mikropočítače a zobrazuje ho na obrazovce.
Nejmodernější typ endoskopů s vysokým rozlišením a možností digitálního zpracování obrazu.

## Slide 4
Anatomie flexibilního endoskopu
Proximální konec (u lékaře)
Okulár pro pozorování
Mechanické ovladače pro ohýbání distálního konce
Vyústění světlovodných vláken
Přívody vody a vzduchu
Distální konec (v pacientovi)
Objektiv pro snímání obrazu
Otvory osvětlovacích svazků
Otvory pracovního kanálu
Otvory pro přívod vody a vzduchu
Vlastní hadice obsahuje dva svazky světlovodných vláken, trubice pro vzduch a vodu, pracovní kanál pro nástroje a ocelová lanka pro ohýbání.

## Slide 5
Využití endoskopie
Diagnostické využití
Přímý barevný pohled na vyšetřovanou oblast v reálném čase
Odběr vzorku pro histologické vyšetření (biopsie)
Odsávání a vstřikování tekutiny (laváž - proplachování)
Přesnější než RTG vyšetření
Terapeutické využití
Malé výkony:
Odstranění cizích těles
Odstranění polypů a nádorů laserem
Zástava krvácení elektrokauterem
Roztahování zúžení balónkem
Aplikace stentů
Velké výkony:
Appendektomie, cholecystektomie
LAHV, operace jícnu
Videoasistovaná hrudní chirurgie

## Slide 6
Endoskopie v různých oborech
Gastroenterologie
Gastroskopie
Kolonoskopie
Rektoskopie
ERCP
Laparoskopie
Plicní
Bronchoskopie
Mediastinoskopie
Thorakoskopie
Urologie
Cystoskopie
Fluorescenční cystoskopie
Gynekologie
Kolposkopie
Laparoskopie
Hysteroskopie
Cystoskopie

## Slide 7
Kontraindikace a rizika
Kdy endoskopii neprovádíme
Nespolupracující pacient - nelze zajistit bezpečný průběh výkonu
Těžký stav pacienta - šok, akutní infarkt myokardu, těžká dušnost
Anatomické překážky bránící zavedení přístroje
Možná rizika výkonu
Perforace vyšetřovaného orgánu
Infekce při nedostatečné dezinfekci
Exacerbace latentní infekce
Bakteriémie
Komplikace spojené s premedikací
Endoskopie je invazivní vyšetření vyžadující pečlivé zvážení benefit-riziko poměru a dodržení všech bezpečnostních postupů.

## Slide 8
Gastroskopie
Esofagogastroduodenoskopie
Vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku pomocí flexibilního endoskopu - gastroskopu. Považována za "zlatý standard" pro vyšetření horní části GIT, přesnější než RTG vyšetření.
Hlavní indikace
Anémie - pátrání po zdroji krvácení
Bolesti břicha - zánět, vřed
Trávicí obtíže
Hematemeza, meléna
Přesné určení diagnózy
Co gastroskopie umožňuje
Ozřejmit jícnové varixy
Určit změny sliznice
Diagnostikovat vředy
Odhalit nádorové změny
Odebrat biopsii (min. 6 vzorků)
Zastavit krvácení

## Slide 9
Příprava na gastroskopii
01
Psychická příprava
Vysvětlit pacientovi průběh výkonu, způsob anestezie hrdla, polohu při vyšetření a délku trvání (5-10 minut).
02
Odběr krve
KO, trombocyty, INR (Quick), krevní skupina, biochemický screening dle ordinace lékaře.
03
Lačnění
6 hodin před vyšetřením: Nejíst, nepít, nekouřit. Pouze nejnutnější léky (na srdce, na tlak). Při odpoledním výkonu ráno jen rohlík a čaj.
04
Bezprostředně před výkonem
Premedikace (někdy sedativa jako Diazepam), vyprázdnit močový měchýř a střevo, vyjmout zubní protézu.
Průběh výkonu: Poloha na levém boku, znecitlivění hltanu místním anestetikem (lidokain spray). Pacient musí endoskop polknout - zhluboka dýchat pomáhá.

## Slide 10
Péče po gastroskopii
30 minut klid
V čekárně, kontrola a měření vitálních funkcí na oddělení i v čekárně.
Jídlo a pití
Za 30 minut až 4 hodiny (kvůli anestetiku v hltanu). Po biopsii nejméně 2 hodiny.
Omezení
Po zklidňující premedikaci neřídit auto po zbytek dne.
Varovné příznaky komplikací: polykací potíže, bolest, zvýšená teplota, hematemeza, meléna - okamžitě kontaktovat lékaře!

## Slide 11
Kolonoskopie
Vyšetření tlustého střeva
Endoskopické vyšetření konečníku, tlustého střeva a často i terminální části ilea flexibilním kolonoskopem. Délka přístroje 160-170 cm.
Diagnostické indikace
Objasnění patologického nálezu na CT/UZ
Krvácení do GIT (enterorágie, meléna)
Nevysvětlitelná anémie
Pozitivní test na okultní krvácení
Chronické střevní záněty
Pátrání po nádoru (pozitivní RA, po operaci Ca)
Co kolonoskopie umožňuje
Ozřejmit střevní zánět a jeho rozsah
Vidět změny na sliznici (eroze, vředy, polypy, nádory)
Najít a zastavit zdroj krvácení
Odebrat biopsii
Snést polyp
Dilatovat zúžení, dávat stenty
Extrakce cizího tělesa

## Slide 12
Příprava na kolonoskopii
Dokonalé vyprázdnění střeva je klíčové!
1
7 dní před
Vysadit preparáty železa a antiagregancia
2
3 dny před
Bezezbytková strava, u pacientů se zácpou tekutá dieta
3
Večer před výkonem
Fortrans: Vypít 3-4 litry roztoku (1 l/hodinu) - postupné vyprázdnění během noci. Nebo fosfátové roztoky: 2× 45 ml + 3-4 l minerálky
4
Den výkonu
Analgosedace (Midazolam + pethidin i.v.), event. spasmolytika (Buscopan). Sledování pulzní oxymetrie, TK, EKG.

## Slide 13
Průběh kolonoskopie a péče po výkonu
Průběh vyšetření
Pacient leží na levém boku, během výkonu se točí na záda a zpět. Lékař zavádí kolonoskop po vyšetření per rectum.
Během vyšetření se vhání vzduch do střevních kliček pro lepší rozpětí a přehlednost. Na konci se vzduch odsává.
Délka: 20-40 minut
Péče po výkonu
Alespoň 30 minut odpočívat
Kontrola celkového stavu
Neřídit motorové vozidlo
Po biopsii/polypektomii 12 hodin klid na lůžku
Sledovat příznaky komplikací:
Perforace: stupňující se bolest, teplota, porucha pasáže
Krvácení: enterorágie, meléna
Bolesti břicha a meteorismus

## Slide 14
Rektoskopie
Vyšetření rekta rigidním (neohebným) endoskopem do maximální vzdálenosti 25 cm (rektum a sigmoideum).
Indikace:
Enterorágie (čerstvá krev ve stolici) - diferenciace hemoroidy vs. nádor
Podezření na nádor nebo zánět
Odběr biopsie
Příprava:
Očistné klisma nebo Yal gel
Event. glycerinové čípky večer a ráno
Výkon: Kolenoloketní poloha, délka 5-10 minut. Žádná speciální péče po výkonu.

## Slide 15
Kapslová endoskopie
Budoucnost endoskopie
Princip funkce
Kapsle s miniaturní videokamerou prochází GIT přirozenou peristaltikou a snímá 2 snímky za sekundu.
Přenos dat
Obraz se přenáší radiovým přenosem na antény umístěné kolem pasu pacienta.
Využití
Vyšetření tenkého střeva (krvácení, Crohnova choroba, malabsorbce), jícnu, alternativa kolonoskopie.
Po průchodu GIT je kapsle přirozeně vyloučena a znehodnocena. Cena přibližně 17 500 Kč, hradí pacient.