## Slide 1
Radionuklidové zobrazovací metody a scintigrafie
Moderní diagnostické metody využívající radioaktivní záření k zobrazení funkcí orgánů a tkání lidského těla. Scintigrafie představuje bezpečný a neinvazivní způsob vyšetření, který poskytuje jedinečné informace o metabolických procesech a fyziologických funkcích.

## Slide 2
Nukleární medicína: Moderní obor medicíny
Diagnostika
Radionuklidové zobrazovací metody zahrnují scintigrafii a gamagrafii, které umožňují vizualizaci funkce orgánů pomocí radioaktivních zářičů.
Laboratorní metody jako radiosaturační analýza slouží ke stanovení složitých biologických látek v séru, včetně hormonů a tumorových markerů.
Léčba
Terapeutické využití radioaktivních zářičů aplikovaných přímo do těla pacienta.
Léčba hyperthyreoidismu
Terapie karcinomu štítné žlázy
Korekce krevních imbalancí
Paliativní léčba bolesti u kostních metastáz

## Slide 3
Princip scintigrafie a gamagrafie
Aplikace radiofarmaka
Otevřené radioaktivní zářiče se aplikují do těla pacienta různými cestami
Distribuce v organismu
Radiofarmakum se distribuuje do cílových orgánů a tkání podle své biologické afinity
Detekce záření
Gamakamera snímá vyzářené záření a vytváří obrazový záznam
Metoda využívá dva hlavní typy radioaktivních zářičů. Gama zářiče jako 99mTc (technecium) procházejí izomerním přechodem s poločasem rozpadu 6 hodin. Beta+ pozitronové zářiče se používají pro PET vyšetření - vzniklý pozitron se spojí s elektronem a vyšle dva fotony gama záření.
Všechny používané radionuklidy mají krátký poločas rozpadu - od několika minut po hodiny. Za 60 hodin od aplikace technecia je aktivita prakticky nulová.

## Slide 4
Radiofarmaka: Specializované diagnostické přípravky
Navázané radionuklidy
Radioaktivní izotop (nejčastěji 99mTc, indium) je chemicky navázán na biologicky aktivní nosič - protilátku, albumin nebo jinou bílkovinu
Integrované radionuklidy
Radioaktivní atom je přímo součástí molekuly biologicky aktivní látky, například fluordeoxyglukóza pro PET vyšetření
Způsoby aplikace radiofarmaka
01
Intravenózní aplikace
Nejčastější způsob podání - přesná dávka, rychlá distribuce
02
Inhalační podání
Využívá se zejména při ventilačním vyšetření plic
03
Perorální podání
Pro vyšetření zažívacího traktu a specifické metabolické studie
04
Lokální aplikace
Přímé podání do vyšetřované oblasti

## Slide 5
Detekční systém a princip metody
Po aplikaci se radiofarmakum podle charakteru nosné látky distribuuje do specifických orgánů a tkání, kde se akumuluje a následně vylučuje z organismu. Tento proces je kontinuálně sledován pomocí detekčního zařízení umístěného nad vyšetřovanou oblastí.
Gamakamera (scintilační detektor)
Specializované zařízení zachycuje radioaktivní záření gama vyzářené radiofarmakem uvnitř těla pacienta. Křišťálový detektor převádí dopadající fotony na světelné záblesky.
Počítačové zpracování
Signály z detektoru jsou digitalizovány a počítačově zpracovány. Vzniká obrazová dokumentace ukazující distribuci radiofarmaka v čase.
Vizualizace a analýza
Výsledný obraz zobrazuje fyziologické funkce - perfuzi, metabolismus, akumulaci v patologických ložiscích. Umožňuje kvantitativní hodnocení.

## Slide 6
Srovnání: RTG vs. Radionuklidové vyšetření
Rentgenové zobrazení
Vynikající zobrazení anatomických struktur
Detekce zlomenin, cyst, hranic nádorů
Omezené zobrazení funkce orgánů
Vyšetření mrtvých i živých tkání
Radiační zátěž: srovnatelná s nukleární medicínou
Scintigrafické vyšetření
Méně detailní anatomické zobrazení
Excelentní zobrazení funkce orgánů
Detekce metabolických změn
Zobrazení pouze živé, metabolicky aktivní tkáně
Radiační zátěž: srovnatelná s RTG vyšetřením
Scintigrafie odhalí hypoxii, zánět, perfuzní poruchy, distribuci receptorů a intenzitu glykolýzy - funkční změny často předcházejí anatomickým změnám viditelným na RTG.

## Slide 7
Typy scintigrafických vyšetření
Statická scintigrafie
Pořízení jednoho snímku po určité době od aplikace radiofarmaka. Zobrazuje ustálenou distribuci látky v cílovém orgánu nebo tkáni.
Využití: Zobrazení anatomie a funkce orgánů, detekce ložiskových změn, stanovení velikosti a tvaru orgánů.
Dynamická scintigrafie
Série snímků pořízených v krátkých časových intervalech. Umožňuje sledování kinetiky radiofarmaka v reálném čase.
Využití: Hodnocení perfuze, clearance, funkce vývodných systémů, rychlosti metabolických procesů.

## Slide 8
Pokročilé zobrazovací techniky
Planární scintigrafie
Základní technika snímající gama záření v jedné rovině, podobně jako klasický rentgenový snímek. Rychlá, dostupná, poskytuje celkový přehled.
SPECT (Single Photon Emission CT)
Rotační scintilační kamera pořizuje mnoho projekcí ze všech úhlů. Počítačové zpracování vytváří tomografické řezy tělem. Používá stejné gama zářiče jako planární scintigrafie. Pouze statická vyšetření.
PET (Positron Emission Tomography)
O několik řádů citlivější než SPECT. Využívá pozitronové zářiče (11C, 13N, 15O, 18F). Umožňuje dynamická vyšetření s vysokým rozlišením. Vyžaduje cyklotron pro přípravu radiofarmak.
SPECT poskytuje výborný poměr cena/výkon a je široce dostupná. PET nabízí nejvyšší citlivost a přesnost, ale je nákladnější a méně dostupná kvůli potřebě cyklotronu pro výrobu krátkodobých radiofarmak.

## Slide 9
Příprava a pokyny pro pacienty
Příprava na PET vyšetření s FDG
1
Lačnění před vyšetřením
Minimálně 6 hodin nalačno - žádný příjem potravy, zejména cukrů. Glukóza v krvi by konkurovala radioaktivní fluordeoxyglukóze.
2
Pitný režim
Dostatečná hydratace před příchodem - hodně pít čistou vodu. Vyloučit mléko, cukr, kalorie, kávu.
3
Diabetici
Individuální příprava - konzultace s lékařem nukleární medicíny je nezbytná pro úpravu medikace.
Obecné pokyny po scintigrafickém vyšetření
Pitný režim
Zvýšený příjem tekutin (2-3 litry) urychlí vyloučení radiofarmaka močí. Látka se vylučuje 2-3 dny.
Hygienické pomůcky
Pleny, vložky, stomické pytlíky skladovat v igelitovém obalu 2-3 dny, teprve po 4 dnech běžně zlikvidovat.
Kojení
Několik dní po vyšetření pouze odstřikovat mléko, dítěti podávat náhradní stravu do vymizení radioaktivity.

## Slide 10
Nukleární kardiologie: Vyšetření srdce
Scintigrafie srdce představuje klíčovou diagnostickou metodu pro ischemickou chorobu srdeční. Umožňuje hodnocení rizika komplikací, predikci prognózy, sledování efektu terapie a posouzení stavu po revaskularizačních výkonech.
1. Perfuzní scintigrafie myokardu
A. Planární: 201Tl (thalium)
B. SPECT: 99mTc komplexy
Dvoudenní protokol - první den zátěžové vyšetření, druhý den v klidu. Radioizotop se akumuluje v myokardu úměrně perfuzi. Zátěžové vyšetření odhalí ischemii dříve než EKG změny či bolest.
2. Radionuklidová ventrikulografie
99mTc značené erytrocyty umožňují měření objemu krve v levé komoře podle intenzity záření. Hodnocení ejekční frakce a kinetiky stěn.
3. PET vyšetření srdce
18F-fluorodeoxyglukóza nebo značené aminokyseliny. Hodnotí viabilitu (životaschopnost) myokardu před plánovaným revaskularizačním výkonem (bypass).
Příprava na perfuzní scintigrafii: nalačno (max. lehká snídaně), vysazení nitrátů 24 hodin, betablokátorů 48 hodin před vyšetřením. Přerušení kardiotonik a diuretik dle ordinace lékaře.

## Slide 11
Vyšetření plic, mozku a zažívacího traktu
Ventilačně-perfuzní scintigrafie plic
Kombinované vyšetření - 133Xe pro ventilaci (inhalace), 99mTc-makroagregát albuminu pro perfuzi (i.v.).
Hlavní indikace: Podezření na plicní embolii. Normální ventilační scintigram při defektu v perfuzním obraze svědčí pro embolizaci.
Nevyžaduje speciální přípravu ani péči po vyšetření.
Scintigrafie mozku (SPECT, PET)
Hodnocení:
Regionální průtok krve mozkem
Regionální metabolismus
Distribuce a hustota receptorů
Indikace: Ischemie, lokalizace epileptického ložiska, traumatické poškození, diferenciální diagnostika demencí (Alzheimerova vs. vaskulární).
Při použití 99mTc: perorální podání chlorigenu, zajištění žilního vstupu.
Scintigrafie gastrointestinálního traktu
Detekce zánětu
Značené leukocyty pro průkaz zánětlivých procesů v břišní dutině
Lokalizace krvácení
Značené erytrocyty k přibližné lokalizaci zdroje krvácení v GIT
Funkční vyšetření jícnu
Dynamická scintigrafie pro sledování gastroezofageálního refluxu (nalačno)
Scintigrafie jater
198Au nebo 99mTc koloid i.v. - akumulace v játrech, slezině, kostní dřeni. Určení velikosti, tvaru, ložiskových (cysty, tumory, abscesy) i difuzních procesů (cirhóza)

## Slide 12
Scintigrafie ledvin a skeletu
Scintigrafie ledvin
Statická scintigrafie
Zobrazení velikosti a tvaru ledvin, detekce morfologických změn.
Dynamická scintigrafie
Sledování kinetiky radiofarmaka v ledvinách a vývodných cestách po i.v. aplikaci.
Indikace: Hodnocení funkce ledvin a vývodných systémů, anatomické vady, nádory, únik moči, obstrukce, kontrola po infekci či úrazu. Výhoda: separátní hodnocení každé ledviny (na rozdíl od laboratorních metod).
Příprava pacienta:
Před vyšetřením vypít alespoň 0,5 litru tekutin
Po vyšetření 2-3 litry tekutin
Pleny, vložky, pytlíky na moč skladovat několik dní, pak likvidovat
Scintigrafie skeletu
Planární zobrazení, SPECT nebo celotělové vyšetření. Radiofarmakum 99mTc-methylendifosfonát (i.v.) se akumuluje v místech s vysokou osteoblastickou aktivitou - tvorba nové kosti (nádor, metastázy, hojení zlomeniny).
Indikace
Nádorová onemocnění skeletu (primární i metastázy)
Skryté zlomeniny
Osteomyelitida a další infekce kostí
Příprava
Normální strava a pitný režim. Před vyšetřením odložit kovové předměty, vyprázdnit močový měchýř.
Výhody a limity
Výhoda: Zobrazí proces o několik měsíců dříve než RTG. Nevýhoda: Nízká specificita - nerozliší hojící se zlomeninu od tumoru.

## Slide 13
Scintigrafie štítné žlázy a onkologická diagnostika
Scintigrafie štítné žlázy
Zobrazení funkční tkáně štítné žlázy pomocí 99mTc-pertechnátu (i.v.), který se akumuluje v buňkách podobně jako jód.
Hodnocení uzlů
Zhodnocení uzlů nalezených ultrazvukem - funkční ("teplé") vs. nefunkční ("studené") uzly
Detekce reziduí
Hledání zbytků tkáně po thyreoidektomii, retrosternální struma
Průkaz metastáz
Detekce vzdálených metastáz karcinomu štítné žlázy
Příprava: Vysadit hormony štítné žlázy 3-4 týdny před vyšetřením. Neprovádět několik týdnů po aplikaci jodové kontrastní látky. Vyvarovat se léků s jodem a jodové dezinfekce.
Onkologická diagnostika
Scintigrafie využívá změněný metabolismus nádorových buněk pro jejich detekci a charakterizaci:
Fosfátové komplexy
Kostní scintigrafie pro detekci primárních nádorů a metastáz skeletu
FDG-PET
18F-fluorodeoxyglukóza - nádory mají zvýšený metabolismus a více vychytávají glukózu
Značené aminokyseliny
PET s aminokyselinami - nádory produkují více bílkovin
Galiový scan
67Ga-citrát - nejcennější pro lymfomy. Určí rozsah, stupeň malignity, relaps, progresi, odliší reziduální nádor od jizvy
Důležité: Den před vyšetřením galiem nutné projímadlo (Fenolax, Guttalax) pro kvalitní zobrazení břišní oblasti.

## Slide 14
Shrnutí: Více než 100 diagnostických možností
Radionuklidové zobrazovací metody představují neinvazivní a velmi bezpečný způsob diagnostiky s širokým spektrem využití v klinické praxi. Na rozdíl od anatomických zobrazovacích metod poskytují scintigrafie a PET jedinečné informace o funkčních a metabolických procesech v organismu.
100+
Typů vyšetření
Více než 100 různých diagnostických protokolů
3
Hlavní oblasti
Kardiologie, neurologie, onkologie
6h
Poločas 99mTc
Za 60 hodin téměř žádná aktivita
Klíčové výhody metody
Časná detekce
Funkční změny předcházejí anatomickým - diagnostika o měsíce dříve než RTG
Minimální zátěž
Srovnatelná radiační zátěž s běžným RTG vyšetřením, krátkodobé radionuklidy
Funkční informace
Zobrazení metabolismu, perfuze, viability tkání - informace nedostupné jinými metodami
Široká dostupnost
Planární scintigrafie a SPECT široce dostupné, PET v specializovaných centrech
Nukleární medicína a radionuklidové zobrazovací metody jsou nenahraditelnou součástí moderní diagnostiky a terapie. Pro studenty medicíny a zdravotnické pracovníky představují fascinující oblast propojující fyziku, chemii, biologii a klinickou medicínu.